## Slide 1: 第22章 航天空间领域的软件过程

## Slide 2: 目录
22.1 阿丽安娜的教训
22.2 航天任务软件质量特征
22.3 软件与系统安全性
22.4 欧洲空间局的软件开发过程
22.5 中国载人航天的软件工程化
22.6 总结

## Slide 3: 22.1阿丽安娜的教训
22.1.1 阿丽安娜501的软件故障
22.1.2 故障原因
22.1.3 软件过程增强

## Slide 4: 22.1.1 阿丽安娜501的软件故障
1996年6月4日，欧洲的阿丽安娜5型火箭第一次发射。
仅在升空40秒后，火箭偏离航线后爆炸。
  造成的直接经济损失是3.5亿美元火箭和卫星的爆炸。
  间接损失是：
    1）该项目花费了欧洲空间局10年的时间和七十亿美元费用研发经费；
    2）极大地打击了欧空局卫星商业发射市场。

## Slide 5: 典型的软件原因
最终确认导致火箭爆炸的是软件原因：
  箭载计算机上的软件异常造成的
  当一个水平偏差变量将64位的浮点数转化成16位有符号整数值时，浮点数比16位的有符号整型数值大，造成操作数越界错误。
  数据转换的指令（Ada程序）没有对此操作数错误加以保护，
  虽然，在同一处的类似变量类型转换加了保护。

## Slide 6: 导致阿丽安娜火箭501失败的Ada代码
L_M_BV_32 := TBD.T_ENTIER_32S ((1.0/C_M_LSB_BV) * G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BV));
if L_M_BV_32 > 32767 then
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) := 16#7FFF#;
elsif L_M_BV_32 < -32768 then
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) := 16#8000#;
else P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) :=
UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S(L_M_BV_32));
end if;
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) :=
UC_16S_EN_16NS (TDB.T_ENTIER_16S ((1.0/C_M_LSB_BH)
*_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)));
增加越界保护

## Slide 7: 导致阿丽安娜火箭501失败的Ada代码
L_M_BV_32 := TBD.T_ENTIER_32S ((1.0/C_M_LSB_BV) * G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BV));
if L_M_BV_32 > 32767 then
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) := 16#7FFF#;
elsif L_M_BV_32 < -32768 then
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) := 16#8000#;
else P_M_DERIVE(T_ALG.E_BV) :=
UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S(L_M_BV_32));
end if;
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) :=
UC_16S_EN_16NS (TDB.T_ENTIER_16S ((1.0/C_M_LSB_BH)
*_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH)));
L_M_BH_32 := TBD.T_ENTIER_32S ((1.0/C_M_LSB_BH) * G_M_INFO_DERIVE(T_ALG.E_BH));
If L_M_BH_32 > 32767 then
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := 16#7FFF#;
elsif L_M_BH_32 < -32768 then
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := 16#8000#;
else
P_M_DERIVE(T_ALG.E_BH) := UC_16S_EN_16NS(TDB.T_ENTIER_16S(L_M_BH_32));
end if;
原先的代码
增加越界保护

## Slide 8: 这样的修改，能避免问题再发生吗？
  仅仅做这样修改就能让让新火箭正常飞行了吗？
  No!
    我们太小看欧洲空间局的科学家和工程师了。
      仅仅修改这两行代码的话，仍会继续犯同样的错误。
      因为这种修改不能保证系统运行结果的正确。
      工程人员必须从该项目中吸取经验和教训。

## Slide 9: 22.1.2 故障原因
1）软件测试和质量保证工作不充分
  系统需求中要求箭载计算机的最大工作负载负荷不允许超过80％，并非要求所有的变量转换都要被保护。
  调查组对所有Ada源代码进行了分析，有七个变量都用到从浮点到整型的转换，都可能会导致溢出。
  但是，只有其中的四个变量有保护，另外三个变量未被保护。为什么？
欧洲空间局组成的调查委员会通过调查认为：代码错误只是表面现象，而导致代码错误的原因在于软件工程化的技术和管理的不足，具体体现在以下几个方面：

## Slide 10
2）软件设计理念错误
  阿丽亚娜 501 软件开发中一个基本论点是减少随机性故障。
    为了避免箭载计算机随机性故障，供应商必须严格遵守了软件需求规格说明书规定的“判定到异常后停机。”
  然而，这次发生的异常情况不是随机性故障，而是一个设计错误：
    “虽然检测到了异常，但是却进行了不合适的处理。”

## Slide 11
3）系统需求分析层面存在问题
  箭载计算机需求规格说明中遗漏了阿丽亚娜 5 的弹道数据。
  也就是说，虽然承包商严格按需求规格说明开发软件，但是没有依据阿丽亚娜5弹道数据分析和确定变量值的值域范围，从而导致未对三个变量进行保护。

## Slide 12: 4）软件工程过程存在的问题
调查委员会指出：
  a) 根据物理定律，很难在飞行环境中对箭载计算机作“黑箱测试”，除非可以作一个完整的真实飞行测试。通过加入与预计的飞行参数一致的仿真加速度信号，同时模拟火箭角度运动的转台进行地面测试是可以测试出该缺陷的。
    尚若供应商进行了这样的测试，或者把它作为验收测试的一部分，就能发现该故障。
    可惜供应商没有进行该项仿真测试。
  b) 箭载计算机的供应商仅仅遵循交给的规格说明进行开发。规格说明书中规定：“判定到异常后停机。”
    虽然交付的软件满足了软件规格说明书的要求，但是没能满足系统的需求。

## Slide 13: 4）软件工程过程存在的问题
调查委员会指出（续）：
  c）软件质量观点的错误：“软件是正确的，除非它表现出故障时”。
  这个论点在软件工程界占据了具相当大比例，是非常有害的。
必须改变为：
  “假定软件是有错误的，直到采用了当前可接收的最佳的实践方法验证它是正确的。”

## Slide 14: 22.1.3 软件过程增强
调查委员会给出如下14条建议：
  建议1---消除软件多余物：
    在起飞后立即关掉惯性导航系统的校准功能！
    在飞行期间不能有多余的软件功能，除非是必要的。
  建议2---在执行飞行任务之前进行完全的仿真，做到足够的覆盖测试。
  建议3:---不允许任何传感器（例如惯性导航系统）停止发送工作数据。
  建议4：组织对设备中每个软件项进行合格性评审
    体系结构师要参加评审，报告设备的系统测试是否完整。设备使用的所有限制必须明确地交给评审委员会。
    把所有关键软件作为配置控制项(CCI --Configuration Controlled Item)。

## Slide 15: 22.1.3 软件过程增强
调查委员会给出如下14条建议(续)：
  建议5---评审所有飞行软件(包括嵌入式软件)。
    特别要标识出代码中所有的隐含假设，客观地判断文档中设备参数要求的量纲。
    针对设备的使用限制，检查这些量纲的假设。
    验证软件中的内部变量和通信变量的取值范围。
    特别要注意箭载计算机的切换，由项目团队提出建议，安排外部专家做评审，并报告给箭载计算机审定委员会。
  建议6---考虑限制异常处理的任务，设计出备份功能。
  建议7---遥测更多的故障部件数据，降低设备恢复必要性。

## Slide 16: 22.1.3 软件过程增强
调查委员会给出如下14条建议(续)：
  建议8---定义出关键部件，将软件的故障源考虑进去(特别是单点故障)。
  建议9---让项目的外部人员参加评审，评审软件规格说明、编码和文档工作。
    确信评审人员对实质问题进行了争论，而不只是检查已验证过的工作。
  建议10--- 把弹道数据纳入到需求规格说明和测试需求中。
  建议11—评审现有设备的测试覆盖率，并依据情况扩大范围。

## Slide 17: 22.1.3 软件过程增强
调查委员会给出如下14条建议(续)：
  建议12 ---将文档和代码一样看待。保持代码和文档的一致性。
  建议13---建立一个专职队伍
    准备审定软件的规程，提出确认审定的严格规则，查明软件规格说明、验证和测试是否与阿丽安娜5的飞行程序是否高度一致，让外部可靠性-可用性-可维护性-安全性(RAMS--Reliability-Availability-Maintainability-Safety)专家参加评审。
  建议14---让更多的组织参加到阿丽安娜5的合作中。
    紧密的工程合作、清晰的权限和责任、合作伙伴之间的简单而清新的接口是实现系统一致性的关键。

## Slide 18: 22.2 航天任务软件质量特征
22.2.1 航天任务的要求
22.2.2 软件质量和可信赖性

## Slide 19: 22.2.1 航天任务的要求
一个航天任务可以划分为：火箭发射和上升阶段、外空间飞行阶段，以及返回和地面回收阶段。
  上升阶段的时间比较短，运载火箭从发射到完成任务也就是数分钟的时间。
  上升阶段、外空间飞行器(例如，卫星和飞船等)空间变轨，以及载人飞船和飞机的返回系统等所执行的任务是最典型的“任务关键(Mission-Critical)”“安全-关键(Safety-Critical)”软件的质量要求。
  空间飞船至少要在外空间飞行几天或更长的时间。卫星和空间站系统则需要提供数年的服务。卫星和空间飞行器面临着空间的恶劣环境，例如，太阳黑子的爆发、宇宙射线，甚至是来之于敌对方的攻击。

## Slide 20: 22.2.2 软件质量和可信赖性
软件运行环境服从于航天系统使用环境要求。
必须考虑软件与外部交换数据方式和接口，也必须分析软件的用户和操作员的角色和能力限制，定义出：
  1）每个用户小组的特征（例如，人员的经验和合格程度），
  2）用户所执行的操作。
    从软件的用户使用要求和运行环境进一步推断出软件的质量和可信赖性要求
  包括：

## Slide 21: 软件的质量和可信赖性要求
1）软件能力需求的质量
  描述软件的处理能力，定义操作、或相关操作的顺序。
  需要用量化的语言说明每个能力的性能和精度要求，即，容量、速度、和精度。
2）适应性(Adaptability)
  系统应对需求变更的情况。
  特别是在软件投入运行后，软件要能够适应用户需求的变更，并能连续地提供服务。

## Slide 22: 软件的质量和可信赖性要求
3）可用性(Availability)
  度量系统在其运行期间的使用能力。
  其表达方式例子有：
    a)所有终端的平均和最小可用时间，
    b)每天上午9点到下午5点能使用，
    c)平均可用时间为1年。
    d) 在一年中，可以为用户提供平均98%的可用性，在一周内的工作时间不小于50%。
    e) 在48小时内，所有的基本能力不低于98%的可用性，3小时内起码75%的可用性。

## Slide 23: 软件的质量和可信赖性要求
4）可靠性(Reliability)
  当一个系统不可使用时，其能力也不可使用。
  服务能力的丢失--“故障(failure)”，是由一个或多个错误引发的。
  软件内部的两个错误(或软虫)发生的平均间隔时间可以测量软件可靠性，即，平均无故障时间。

## Slide 24: 软件的质量和可信赖性要求
5）密安性(Security)
  其定义与第五章相同。
  用权限等方式描述可以使用系统哪些能力，降低本身的错误和外来入侵、非法活动和未授权用户带来的非法使用。
6）可靠安全(Safety)
  开发者必须清楚的明白软件故障导致的后果。
  安全需求需要针对潜在的故障定义出保护的要求。
  也可以定义为系统安全处理的场景，例如，“系统要保证电源故障时数据不丢失”。

## Slide 25: 22.3 软件与系统安全性
22.3.1 安全关键软件的定义
22.3.2 软件用于控制灾难
22.3.3 灾害的风险等级与控制方法
22.3.4 将系统风险转换为软件风险
22.3.5 安全活动的工作量

## Slide 26: 22.3.1 安全关键软件的定义
美国NASA把如下类型的软件都定义为安全关键软件：
  1）如果一个软件控制和监督灾害或安全关键硬件和软件，那么该软件是安全关键的。
  2）如果一个软件为安全相关的决策判断提供所需的信息，该类软件也是安全关键的。
  3）执行离线数据处理的软件也可能是安全关键的。
  4）建模和仿真软件也是安全关键软件。
  5）如果一个软件与安全关键软件驻留在同一个物理平台上，该软件也应当作为安全关键的软件，除非能够把它与安全关键区分隔开。

## Slide 27: 22.3.2 软件用于控制灾难
现在越来越多用软件替代硬件去检查、判断和控制系统的灾难。
  1）监测灾害性的硬件，并执行纠错动作，如果发现偏差超出要求的范围。
    例如，当电压超高时，关闭电源或降低电压。
  2）监测发生灾害的条件，
    例如测量温度，并告警。例如，当压力大于设定的门槛时，用声音报警。
  3）禁止一些可能导致灾害事件的活动，
    例如，当有毒气泄露时，关闭防火门。
经常将硬件与软件一起来控制和预防灾难的发生。
软件往往处于防御的第一线，检测不安全的条件，并做出相应的动作。

## Slide 28: 22.3.3灾害的风险等级与控制方法
虽然所有的灾害都是可怕的，但是不可能用无限成本和时间消除所有的灾害。
必须在灾害进行分级和分类，即，定义出风险等级(risk level)。
风险包括两个组合因素：
  1）系统失效的概率(量化)，
  2) 不期望的事情发生后导致的结果、影响和严重程度。

## Slide 29: 可能性的划分为5个等级
美国NASA的NPG8715.3将其灾害发生的可能性的划分为5个等级：
  1) Likely(很可能发生)：该事件会频繁发生，例如，十分之一的可能性；
  2) Probable(极有可能发生)：在服务期间可能会发生数次；
  3) Possible(可能发生)：在服务期间有时会发生；
  4) Unlikely(也可能发生)：在服务期间会发生可能性很小；
  5) Improbable(不太可能发生)：发生的可能性非常小，就像买彩票一样。

## Slide 30: 灾害严重程度/安全等级
NASA定义的灾害严重程度 |  | 中国载人航天的软件安全等级 | 
等级 | 描述 | 等级 | 描 述
Catastrophic (严重灾难) | 造成人员死亡或永久残废；损失整个系统；损失地面设施；严重环境破环。 | A | 软件失效将造成灾难性后果，例如航天员死亡、系统被破坏等。
Critical (关键灾难) | 严重伤害或暂时残废；主要系统或环境破坏。 | B | 软件失效将造成严重后果，例如，航天员将受到严重伤害、或系统严重损坏、或基本任务的部分内容没有完成。
Moderate (一般灾难) | 较少的伤害，较小的系统损坏。 | C | 软件失效将造成轻度危害，例如航天员轻度伤害、或系统轻度损坏、或对完成任务有轻度影响。
Negligible (可忽略) | 没有损伤或较小的损伤；默许系统收影响，但系统没有损坏。 | D | 轻于C级伤害或损害，执行任务中有障碍，但不影响完成任务。

## Slide 31: 灾害发生概率和严重程度得到的风险指数

## Slide 32: 软件风险控制类别
软件控制类别 | 控制方法描述
IA (系统风险指数 2) | 用软件部分或全部地、自治化地控制安全关键的功能。
 | 对于具有多个子系统的复杂系统，采用交互式的并行处理器，或多个接口实现。
 | 考虑要某些或所有安全关键功能是“时间关键的”，并以此控制风险。
IIA和IIB* (系统风险指数 3) | 控制主要灾难，可能会降低其它安全系统的性能。 检查和判断灾难的发生，提醒操作人员采取必要的安全动作。
 | 对于用几个子系统或一些接口组成的中等复杂系统，可以不用并行处理。
 | 当某些灾害控制动作是“时间关键”时，不要超过所需时间，以便操作人员和系统自动做出反应。
IIIA & III B* (系统风险指数 4) | 如果软件功能失效时，用几个缓解系统预防灾害发生。 对安全关键信息分配冗余的资源和处理方式。
 | 对于稍微复杂的系统，限制接口数量。
 | 缓解系统可以在关键时间段内做出响应，以避免灾难的发生。
IV (系统风险指数 5) | 不需要控制硬件的灾害性。 人的操作不会产生安全关键数据。
 | 只有2~3个子系统的简单系统，接口数有限。
 | 非时间关键
* A =灾害的软件控制.； B = 软件会产生安全性数据给操作人员。 | 

## Slide 33: 22.3.4 将系统风险转换为软件风险
最高风险，即等级1的风险，在设计上是不允许的。如果系统设计中出现风险等级1的情况时，必须重新设计，将其发生概率和/或严重程度降到可接受的范围。
系统风险指数
1
2
3
4
5
I
(IA)
软件风险元素
I
(IIA,IB)
I
(IIIA,IIB,IV )
Catastrophic
软件分类
灾害严重程度
Critical
Moderate
Negligible
1(A级)
高风险
软件风险指数
2(B级)
较高风险
3(C级)
中等风险
4(D级)
中到低风险
5(E级)
低风险
全心投入
软件安全性
工作量
中等投入
最少投入
6,7
禁止
无安全性大纲要求
+

## Slide 34: 22.3.5 安全活动的工作量
“全心投入”
  A级和部分B级软件的故障会引起严重灾难。
    例如，飞行弹道计算软件、航天员逃生系统、推进器控制系统、电源和空调管理等。
    这些软件要求正式的、严格质量大纲和安全保证，以确保完全覆盖和分析了所有的需求、设计、编码和测试。
    也必须进行安全性分析、软件分析、安全性的特征设计、软件保证(SA-Software Assurance)监督。
  每个项目都需要针对安全性独立验证和确认(IV&V)活动。
  IV&V提供的独立项目评估是有IV&V 机构人员执行的活动。

## Slide 35
“中等投入”
  该类别(部分B级和C级)系统和子系统可能会引起有限的灾难，或者，当这些软件用来控制灾难时，启动灾难控制的响应时间要足够让操作人员对灾难做出响应。
    例如，微波天线、激光电源、空间舱的加热器等。
    这些系统要求把软件标识为安全性关键软件，并给出严格的开发和质量控制过程。
  必须监督作为非安全性关键软件，确信这些软件不会成为软件的安全关键部分。
    一些需求分析可能会认为“未发现有些软件是安全性软件的部分”，从而遗漏本应作为安全关键的软件管理的软件。
    特别是在系统的设计和开发过程中的变更会引起某些软件的安全等级发生变化。因此，必须要有软件保证(Software Assurance)过程监督最新的设计没有改变安全等级。

## Slide 36
“最小投入”
  对于这类别的软件，系统固有的潜在灾害是非常小的，或者灾害的控制不是由软件方法实现的。
  这类系统主要关心可靠性的问题。
  这类软件开发按一般的规程和方法进行，并不特别强调安全性的问题。
  不必要采用如形式化的软件开发方法。通常的良好软件开发技术和软件质量保证是足够的。
  但是，为保证整个系统和任务的安全性，NASA所有的项目必须从开始和发生变更时执行IV&V活动，避免人为降低软件的安全性等级。

## Slide 37: 22.4 欧洲空间局的软件开发过程
22.4.1 软件开发文件族谱
22.4.2 基本阶段、活动和里程碑
22.4.3 软件生命周期
22.4.4 原型的使用和抛弃
22.4.5 需求变更处理

## Slide 38: 22.4.1 软件开发文件族谱
欧洲空间局(ESA—European Space Agency)的软件工程标准最初版本始于1984年。
经历了1987年、1991年和1994年的几次修订，具有比较完整的软件开发和管理的体系。
正是由于ESA的工作，才使得阿丽安娜501失败后，调查委员会能立刻找到问题的原因，并制定新的工程措施与过程改进

## Slide 39: 22.4.1 软件开发文件族谱
欧洲空间局开发了PSS系列的软件工程标准文件。形成了完善的标准族谱。
将文件分为三个层面。
  第一个层面是：ESA PSS-05-0是一个强制性的标准。ESA PSS-05-0将软件工程活动分为两个部分：产品和产生产品的规程。
  第二个层面是：对第一个层面标准的详细说明。
  第三个层面是一些辅助性的更细细致的指导材料，包括：
    Fortran语言编程指南(ESA PSS-05-05-01)，
    Ada语言编程指南(ESA PSS-05-05-02)
    C 编程指南(ESA PSS-05-05-03)。

## Slide 40: 第二个层面要求的文件
文件编号 | 文件名称 | 主要内容
ESA PSS-05-01 | 定义和解释了文档族谱 | 概要论述
ESA PSS-05-02 | 用户需求定义阶段指导 | 用户需求分析过程与方法
ESA PSS-05-03 | 软件需求定义阶段指导 | 软件需求分析过程与方法
ESA PSS-05-04 | 体系结构设计阶段指导 | 针对需求的设计过程和方法 详细设计过程和方法，编程指导
ESA PSS-05-05 | 详细设计和生产阶段指导 | 
ESA PSS-05-06 | 移交阶段指导 | 验收测试、移交和手册
ESA PSS-05-07 | 运行和维护阶段指导 | 运维手册、生命周期支持
文件编号 | 主题 | 相关的管理计划
ESA PSS-05-08 | 软件项目管理指导 | 项目管理计划
ESA PSS-05-09 | 软件配置管理指导 | 配置管理计划
ESA PSS-05-10 | 软件验证和确认指导 | 验证与确认计划
ESA PSS-05-11 | 软件质量保证指南 | 质量保证计划
支持管理要求的指导文件
软件开发各阶段的要求文件

## Slide 41: 22.4.2 基本阶段、活动和里程碑
ESA-PSS-05将软件的基本生命周期划分为几个阶段：
  用户需求阶段(UR)的主要任务是定义用户需求；
  软件需求阶段(SR)的目的是定义软件需求；
  体系结构设计阶段(AD)进行软件体系结构设计；
  详细设计阶段(SD)进行详细设计和编程实现产品；
  移交阶段(TR)将软件转移到运行阶段；
  运行和维护阶段(OM)运行和维护产品。
阶段之间需要对上一个阶段的提交物进行评审。各阶段的工作任务、提交物和相应的评审。

## Slide 42
活动 阶段 | 主要活动 | 提交物(更改控制) |  | 评审活动 | 主要里程碑
用户需求定义UR | 确定运行环境。 标识用户需求。 | 用户需求文档(URD) |  |  | 
◆批准URD |  |  |  |  | 
用户需求评审UR/R |  |  |  | + 技术评审 | 
软件需求定义SR | 构造逻辑模型。 标识软件需求。 | 软件需求文档 (SRD) |  | 走查/审查 | 
软件需求评审SR/R | + 技术评审 |  |  |  | 
◆批准SRD |  |  |  |  | 
体系结构设计AD | 构造物理模型。 定义主要部件。 | 体系结构设计文档 (ADD) |  | 走查 审查 | 
体系结构设计评审AD/R |  |  |  | + 技术评审 | 
详细设计和生产DD | 模块设计；编码。 单元测试；系统测试。 |  | 详细设计文档(DDD)； 软件用户手册(SUM)； 源代码。 | 走查/审查 | 
详细设计和生产评审DD/R |  |  |  | +技术评审 | 
◆批准：代码/DDD/SUM |  |  |  |  | 
移交TR | 安装。 提供验收测试。 |  | 软件移交文档 (STD) |  | 
◆提交STD；提供验收 |  |  |  |  | 
运行和维护OM | 最终验收测试。 运行。 代码和文档维护。 |  | 项目历史文档 (PHD) |  | 
◆提交PHD；最终验收 |  |  |  |  | 
各阶段活动、提交物、评审活动和里程碑

## Slide 43: 22.4.3 软件生命周期
ESA建议三种软件生命周期方法，即，
  瀑布式、
  增量式
  渐进式
瀑布式开发方法是对表22-6(上一张PPT) 的解释。
  要求每个阶段必须顺序执行。
  每个阶段只能执行一次，虽然可以对发现的错误部分进行纠正。
  只能在移交(TR)阶段后正式提交系统完成的提交物。
  这种规定可以极大地简化合同双方的管理关系。

## Slide 44: 增量式提交方法
一旦完成体系结构设计，就可以采用增量式提交方法。
用户
需求
体系结构设计
详细
设计1
软件
需求
转移1
运维1
详细
设计2
转移2
运维2

## Slide 45: 渐进式提交方法
开发1
运维1
开发2
运维2
开发3
运维3
采用渐进式的主要情况有：
  1）需要依据某些用户经验才能细化和完成需求；
  2）需要加入新的用户需求，但是，目前还不清楚这些需求；
  3）某些需求比其它需求难以满足，但不允许项目延后提交。
渐进式（evolutionary）方法用于计划多次版本发布的情况。
生命周期的所有活动都要执行才能产生一起发布。每次发布都融合前面发布的经验。

## Slide 46: 22.4.4 原型的使用和抛弃
ESA允许用原型方法(prototyping)建造软件原型。
  在一个阶段内，可以通过实践经验减少项目的风险。原型法活动的目标必须在过程开始前陈述清楚。
  用原型定义需求称为“探索”原型，即，探索“实验”原型的解决方案。
  通常，用原型实现高风险的功能、性能、或用户界面需求，而暂时忽略质量、可靠性、可维护性、安全性等需求。
  因此原型软件只能是“运行前的”，而不能作为正式的运行系统的一部分。
  更准确的说，原型方法产生的软件只能用于帮助理解和建立需求，不能将其设计和代码直接用于真实的系统。

## Slide 47: 22.4.5 需求变更处理
用户需求文档(URD)和软件需求(SRD)必须是“完整的”。即，应当包括所有的需求。
  事实上，总有些需求条款是在这些文档被批准后，才提出的。
  增加或接纳新需求必然破坏设计的完整性。
因此必须从项目开始就设计一个规程来处理新需求所引起的问题。

## Slide 48: 22.4.5 需求变更处理
需求处理方式：
  第一种处理新的用户需求：
    1）产生用户需求文档的新草稿；
    2）执行用户需求评审，如果接收变更，那么，
    3）重复执行软件需求定义、体系结构设计和详细设计阶段，及后续活动，完成对新需求的接纳。
  第二种处理新需求的方法是：
    在用户评审(UR/R)后，由软件评审委员会(Software Review Board)实施评审，而不是在详细设计评审(DD/R)之后。
  第三种方法是采用渐进式开发生命周期方法。
    即，假设需求是不完全清晰的。但是，这样就意味着新需求需要在下一次发布时才能完成，不能及时反应新需求。

## Slide 49: 22.5 中国载人航天的软件工程化
中国的航天事业是在“一穷二白”的基础上发展起来的，国家经济薄弱和外界敌对势力迫使中国航天工业“花小钱，办大事”。
周恩来总理对航天试验的指示是：“严肃认真，周到细致，稳妥可靠，万无一失。”
  22.5.1 载人航天软件特点与工程化要求
  22.5.2 软件工程化运动及思想转变
  22.5.3 软件开发过程模型
  22.5.4 文档编制要求与剪裁
  22.5.5 配置管理与质量保证体系建立
  22.5.6 独立验证与确认
  22.5.7 整体工程能力的提高

## Slide 50: 22.5.1 载人航天软件特点与工程化要求
载人航天工程系统特点 | 软件特点
1）安全性、可靠性是系统十分关键的特性； 2）系统极其庞大、复杂； 3）整个系统及其主要分系统中计算机软件起到神经中枢的作用，这些软件不是硬件的附属物，而是系统的重要组成部分，往往对整个系统起控制作用，是系统安全性的关键成份，一旦软件失灵就会带来灾难。 | 1）嵌入式系统中的软件多是安全关键软件，具有很高的可靠性和安全性----可信性； 2）嵌入式软件具有苛刻的实时要求，要在严格时序下严格规定的很短时间内完成规定的动作； 3）嵌入式软件规模可能很大，结构一定相当复杂。像“挑战者”号飞行控制软件就有50万行源代码，估计载人航天软件总规模也不会小多少。
——梁思礼、何国伟、王纬等，1992年
中国载人航天工程始于1992年，也称为：921工程

## Slide 51: 22.5.2 软件工程化运动及思想转变
必须摆脱“手工作坊式”的软件开发方式，
抛弃以前沿用的“自编、自导、自演”的做法
改变为：
按照系统工程的原则，以一定的方法学为指导，按照一定模式组织开发工作。
在开发过程中进行质量控制，就像机械工程那样，才能取得成功。
用“软件工程”的方法开发软件。

## Slide 52: 思想上的转变
建立和实施软件工程化的首要任务是转变思想。
为此，从工程管理制度上，确立了“软件主任设计师”岗位。
这样就在原先“行政管理与技术管理并重”的基础上，形成了“软件质量与硬件质量并重”的大“H”管理责任。

## Slide 53: “H”管理模型
1）克服“重硬不重软”----软件是工程的重要部分，必须将软件配置项作为产品，与硬件配置项一样纳入工程的计划、技术和质量管理渠道。
2）克服“忽而重技术、忽而重管理”----要求行政和技术两条线指定专人负责软件产品研制的计划、技术和资源管理工作。
3）克服“软件需求往往由系统或硬件人员确定”的导致的软件风险。
  对于关键等级为A、B级的软件，明确由负责软件工作的主任级设计师负责。
  在系统的需求论证分析阶段，共同分析系统需求，防止系统分配给软件需求无法满足的现象。
4）加强“双岗责任制”。
  避免由于人员原因可能给“A、B级安全软件”造成质量和安全风险。

## Slide 54: 软件工程化专家组的作用
为落实软件工程工作，在梁思礼先生的推动下，中国载人航天办公室成立了以何新贵为组长的软件工程化专家组：
  起草《软件工程化技术指导书》（简称白皮书）
  对参加载人航天工程的所有(涉及到软件的)技术和管理人员，进行全面培训
  贯彻软件工程工作，提高人们对软件质量的认识
  负责整个工程的软件工程咨询
  指导独立测试与评价机构的建立
  监督独立测试与评价机构的工作
  监督A和B级软件测试质量工作

## Slide 55: 22.5.3 软件开发过程模型
第一种瀑布模型具有成熟的实践基础。
  以“文档驱动开发”，“在里程碑处的评审和审计”能够有效地避免缺陷。
  配套于国家军用软件过程GJB2786和软件文档编制标准的GJB438A被软件工程研制和质量评审人员认可。
第二种是渐进式开发模型。
第三种开发过程是增量式过程

## Slide 56: 渐进式开发模型

## Slide 57: 增量式过程
与渐进过程具有类似的迭代过程。所不同的是：
  增量反应的是该清楚的部分已完全清晰，在该次迭代中完全被实现，并进行评审。
  不清楚部分在下次迭代中做到完全清晰，直到所需的要求完全清楚后，进入正样研制。
  同样，IV&V机构起码要对最后的正样研制过程进行全面的独立验证和确认。
批准采纳渐进式和增量式过程进行开发，实际上表明允许需求的变更及其管理。
  变更最容易导致质量和安全性问题，因此，IV&V机构必须依据软件安全等级要求，对软件变更进行验证和评估。

## Slide 58: 22.5.4 文档编制要求与剪裁
《软件开发过程与文档编制》给出了明确的建议。要求研制单位经过下面几个步骤确定交付的文档。
  1）进行系统的安全等级分析，确定软件相关的系统的安全等级；
  2）采用成熟的分析方法，例如，故障树分析等，将系统的安全等级要求分配给予此相关的软件。并报相关部门批准。
    A和B级安全软件必须上报“中国载人航天工程办公室”
  3）估计该软件项的规模。
  4）依据下表，确定文档的取舍、合并。
  之后，经过报主管部门批准。

## Slide 59: 22.5.4 文档编制要求与剪裁

## Slide 60: 22.7.5 配置管理与质量保证体系建立
配置管理体系是保障软件变更、修改、版本管理过程中的工作的完整性和工作产品的正确性。
  中国载人航天工程办公室要求各软件研制单位必须成立配置控制委员会和小组，承担对修改、控制、评审及记录的职责。
工程办公室把A和B安全等级的软件纳入配置管理，并组织检查和审核，控制修改、变更和发布。
  变更必须得到各级管理机构的批准。
  《软件配置管理细则》对CSU(软件单元)、CSC(软件部件)和CSCI(软件配置项)均要求具有唯一的编号。每个文档要求有唯一编号，从而提升了软件开发和维护过程的完整性，避免文档和代码版本的遗漏和篡改。

## Slide 61: 质量保证体系
质量保证体系分为项目级的质量保证和独立的质量保证体系。
    要求各个软件研制单位必须建立完善的质量体系，要求每个项目给出质量保证计划，并依据质量保证计划实施质量保证活动。
为了保证质量体系的独立性。
  建立了独立的软件测评机构负责此项活动，并规定了独立评测的过程和方法。
  载人航天工程建立了两级软件IV&V机构：
    第一级的IV&V机构针对A和B级软件，
    第二级的IV&V机构主要承揽C和D级软件的质量检查。

## Slide 62: 22.5.6 独立验证与确认
两级独立的IV&V机构对相应的软件安全等级质量和安全程度具有充分的话语权。
  只有经过IV&V机构测试、评价和确认的软件才能纳入载人航天任务实验的工程配置中。
  安全等级为A和B的软件必须经一级独立测评机构测试和评价。
  评测包括对软件开发文档审查和源代码的静态分析。
  代码静态分析主要检查代码和设计规格、代码的标准化和可读性、逻辑表达是否正确、以及结构合理性等。
  测试包括了单元测试、部件测试、软件配置项测试、系统测试。

## Slide 63: 22.5.7 整体工程能力的提高
软件专家组认识参研单位对软件质量意识、管理能力和技术水平的差异。
  这种差异可能会造成主要的安全隐患。
  必须让每个参研单位都意识到软件质量与安全的重要性，并从组织、技术和工程方面提升研发单位的软件能力成熟度，才能保证整个工程的软件质量，以及得到相应的安全程度要求。
  而不能单纯地依赖后期的独立评价和测试(见22.5.6)。
考虑国内情况，同时考虑到与CMM的兼容性，形成了CSCMM的6级模型

## Slide 64
CSCMM与《软件工程化技术文件》是两个层面的指导。
  《软件工程化技术文件》规定了每个参研单位和项目组必须遵循的最小工作过程要求，也是工程评审、评测、检查、跟踪等的基本依据；
  CSCMM的目的是为提高参研团队和科研院所的整体能力给出的过程改进路线图，能够让团队诊断自身的弱项和强项，改进自身的不足。

## Slide 65: 22.6 总结
航天领域是“安全和任务关键”的主要领域。
阿丽安娜5型火箭的首次飞行灾难是每个软件工程工作者必须牢记的教训。
必须从中吸取教训，避免类似问题的再次发生。这就需要建立规范的、能够量化的软件研制过程，并且建立独立IV&V机制。
从质量体系、配置管理、需求开发和管理等多个方面做好软件的研发和质量保证工作。
以“文档驱动开发”保证开发过程的可追踪性，真正做到“稳妥可靠、万无一失”。