## Slide 1: 第 23 章 民用航空领域软件过程

## Slide 2: 目录
23.1 引言
23.2 总体要求
23.3 机载系统与设备软件的开发
23.4 地面支持系统软件的开发
23.5 韩航801航班灾难
23.6 民航软件的新挑战
23.7 波音737 Max故障
23.8 总结

## Slide 3: 23.1 引言
民用航空领域是最重要的“安全关键”领域。
民航飞机和地面系统的安全关系到乘客的人身安全，也是航空服务的第一任务。
美国联邦航空署(FAA-- Federal Aviation Administration)，欧洲的联合航空当局(Joint Aviation Authorities)等组织对航空飞行器的进行认证
1980年代的早期，欧美等国家意识到必须建立工业界认可的软件开发方法，以满足航空工作要求(airworthiness requirements)。

## Slide 4: 23.2 总体要求
23.2.1 民用航空的“故障-安全”设计理念
23.2.2 航空系统灾难等级
23.2.3 民用航空中的安全关键软件
23.2.4认证机制

## Slide 5: 23.2.1 民用航空的“故障-安全”设计理念
首先，必须假设可能会发生的故障：
  （1）必须全面设想从起飞到落地的整个飞行过程中，任何单个元素、部件、连接器的可能故障，不管故障发生的概率是多大。
    要求单一故障不能妨碍后续的安全飞行和降落，或者降低飞机的能力、或者降低飞行员处置故障条件的能力。即，要设想出一切可能的单一故障。
  (2) 在同次飞行中，一个故障可能会引发后续的故障。必须全面假设被检查到的可能或还隐藏着的后续故障，除非首次发生这个故障概率极其不可能(extremely improbable)。
    设想出一个故障可能引发的任何故障。单一故障是否会引起的后续故障。

## Slide 6: 设计原则
针对这些故障，要有相应的“故障-安全”设计原则
  原则1： 设计的完整和质量，
    考虑系统的寿命限制(Life Limits)，确保预设的功能，并预防故障的发生。
  原则2：冗余或备份系统
    保证单个或多个故障的发生后，系统后续的功能是正确的，例如，具有两个或多个发动机、液压系统、飞行控制系统等。
  原则3：系统、部件和元素隔离
    出现一个故障而不会引起其它故障。
  原则4：已证明的可靠性(Proven Reliability)
    保证的单一故障不能在同一次飞行中发生。

## Slide 7
    原则5：故障报警或指示
      以便及时检测和修理。
    原则6：制定机务组规程(Flight crew Procedures)
      当检测到故障后，飞行员能够遵照系列纠错动作，继续飞行和降落。
    原则7：可检查能力
      能够检查部件的能力。
    原则8： 预设故障效果限制
    考虑和预设忍受损害的能力，限制故障发生的程度。

## Slide 8
  原则9：预设故障路径
    控制和处理故障发生后的后果，限制故障对安全的影响。
  原则10：安全性余量或因素
    明确未定义的或不可见的灾害发生的条件的余量，避免满负荷的飞行。
  原则11：容错
    在飞机的设计、测试、运行和维护中，考虑可预见的错误的后果，容纳错误的发生。

## Slide 9: 23.2.2 航空系统灾难等级
美国联邦航空署AC 25-1308-1A和欧洲联合航空局AMJ 25-1309的航空灾难定义：
  a. 重大灾难 (Catastrophic)：
    该故障引起飞行和降落安全；
  b. 主要灾难（Hazardous/Severe-Major）：
    故障发生会降低飞行器的能力，或导致降低飞行员操作的能力。从而导致：
      (1)安全余量或功能能力大大降低，
      (2) 产生物理上的困难，使得飞行团队不能够准确、可靠地完成任务，
      或 (3) 影响乘客的安全

## Slide 10: 23.2.2 航空系统灾难等级
  c. 较大事故 (Major)：
    故障的发生在一定程度上降低飞行器的能力，或导致降低飞行员操作的能力。
  d. 轻微事故 (Minor)：
    故障没有明显降低飞行安全，在飞行员能够处理的范围内。例如，轻微地减少安全余量和功能能力，轻微增加了飞行员的工作，如正常的飞行计划变更，或给乘客带来不方便。
  e. 无关紧要 (No Effect)：
    故障发生对飞行器的运行能力没有影响，或增加了飞行员的工作量。

## Slide 11: 23.2.3 民用航空中的安全关键软件
民用航空飞机上的飞行系统、导航系统、和地面的空管系统等是国家和国际航空管理和运行的关键。
其中的软件当然是影响航空安全的关键。
  23.2.3.1机载软件开发标准
  23.2.3.2地面系统和软件

## Slide 12: 23.2.3.1机载软件开发标准
1970年代后，基于计算机的飞行控制系统开始使用。用软件完成部分飞行控制功能，软件故障极可能造成航空灾难。
1980年5月，美国无线电技术委员会(RCTA)成立了SC-145号 “数字航空软件”特别委员会开发和编制用于支持以软件为基础的机载系统和设备的开发方法。
欧洲民用航空电子组织(后来的EUROCAE)也成立了WG-12工作组编制类似的文件，并于1980年出版ED-35《为机载系统推荐的软件方法和文档》
1982年1月SC-145号特别编制委员会批准了由RCTA公司编制DO-178《机载系统和设备认证中的软件考虑》。
  1983年，成立了SC-152特别委员会RCTA修订DO-178。
  随后于1985年出版了DO-178A，EUROCA出版了ED-12A。
  1989年秋季成立SC-167特别委员会修订DO-178A。
  于1992年正式出版DO-178B。

## Slide 13: 23.2.3.2地面系统和软件
航空地面软件的主要用途是飞行交通管制，辅助地面管理人员跟踪和管理飞机。
  最主要的是自动雷达终端系统(ARTS--Automated Radar Terminal System)，安装在主要的飞行路径和空管中心。
欧美国家从1960和1970年代初部署了许多ARTS。后来逐步升级。
  大多数ATRS采用C语言编程，并采用现货硬件。
  一般系统可以支持10000个路径跟踪，200个控制显示。
  包括冲突处理和最低安全高度警告(MSAW ---minimum safe altitude warning)，前者判断飞行器路线是否冲突，后者对飞的太低的飞机发出警告。

## Slide 14: 23.2.4认证机制
由专业的认证机构对飞机整机以及相关系统和设备进行认证(Certification)，来提高航空器和发动机的安全性。
  认证机构认为软件是安装在航空器和发动机上的机载系统或设备的一部分，并不把软件作为唯一的独立产品批准，而是随着系统和设备批准是否可以投入运行。
  软件是随着设备和系统进行认证的，因此需要判断软件认证计划是否完整和一致。
  认证机构需要审查申请人建议的软件安全等级是否符合系统安性评估过程的要求，包括最终输出资料和系统生命周期的资料(参见23.3节)。

## Slide 15: 23.3 机载系统与设备软件的开发
23.3.1 从系统到软件安全评估要求
23.3.2 软件生命周期
23.3.3 软件开发过程
23.3.4 其它过程及各过程的关系
23.3.5 认证的联络过程
23.3.6 商业软件的认证
23.3.7 基于RTOS的应用软件开发

## Slide 16: 23.3.1 从系统到软件安全评估要求
可行的方法是把“故障-设计”理念和原则分解到系统开发过程、硬件开发过程和软件开发过程
系统安全评估过程
指导和方法
(ARP4761)
期望的飞行器功能
系统
系统开发过程
(ARP4754)
系统硬件开发生命周期
(DO-254)
软件开发生命周期
(DO-178B)
飞行器系统
开发过程
硬件生命周期
过程
软件生命周期
过程
功能和需求
功能、故障及
安全信息
设计

## Slide 17: 系统与软件生命周期关系及安全信息流
系统生命周期过程
系统安全评估过程
软件生命周期过程
安全飞行要求
系统运行要求
分配给软件的系统需求
软件等级
设计约束
硬件定义
设计决策能够追溯到与系统安全相关的需求原理进行解释
系统安全要求决定了软件生命周期过程要保证系统安全达到相应的等级，就必须对软件研发生命周期的要求。

## Slide 18: 软件生命周期要求
要保证系统安全达到相应的等级，就必须对软件研发生命周期做出基本要求，例如：
  1）整个系统描述和硬件定义；
  2）系统的认证需求，包括，例如，美国联邦航空条例(federal aviation regulations)，欧洲联合航空条例等；
  3）系统分配给软件的需求，包括功能需求、性能需求及安全相关的需求；
  4）软件安全等级要求，以及能证实和判断其安全等级的资料、故障条件、及其分类，包括分配给软件的相关功能；
  5）安全分类和设计约束，包括设计方法、例如，分区、多样化、容错或安全监督等要求。

## Slide 19: 23.3.2 软件生命周期
为达到软件的安全要求，DO-178B认为每个软件项目需要定义一个或多个生命周期，即，说明每个过程的活动、活动之间的顺序、以及每个活动所赋予的责任。
软件项目的属性，例如，系统的功能和复杂性、软件规模和复杂性、需求的稳定性、对先前开发成果的使用、开发策略、以及硬件的可用性等，决定着这些过程顺序。

## Slide 20: 23.3.2 软件生命周期
一个软件系统中，会有不同的部件，可能会采用的不同的开发过程顺序，例如，有4个部件：
  1）部件W的实现顺序是：先开发软件需求、依据需求定义出软件设计、实现源代码，然后将部件集成到硬件中。
  2）部件X的实现过程是：使用认证过的航空飞行器或发动机中使用过的软件。
  3）部件Y的实现过程是：从需求直接编码所实现功能。
  4）部件Z的实现过程是：使用原型开发(方法)策略。
    原型的目的是更好地理解需求，消除开发和技术风险。

## Slide 21: 生命周期是一个可迭代的过程
迭代的程度和次数取决于系统功能、复杂程度、需求开发、硬件是否使用、先前过程的反馈、以及项目的其它属性。
生命周期的选取要与增量式集成过程和软件验证过程的活动紧密结合。
系统分配给
软件的需求
R – D – C - I
R - I
R – C - I
R – C – I – C – I – R – D – C - I
部件W
部件X
部件Y
部件Z
注释：
R：需求
D：设计
C：编程
I：集成

## Slide 22: 23.3.3 软件开发过程
23.3.3.1 软件需求过程
23.3.3.2 软件设计过程
23.3.3.3 软件编码过程
23.3.3.4 集成过程

## Slide 23: 23.3.3.1 软件需求过程
软件需求过程的目标是：
  1）开发出高层需求，
  2）依据高层需求实施系统安全评估。
输入是：
  依据生命周期获得的“系统需求”、硬件接口和系统体系结构。
  以及“软件开发计划”和来源于计划的“软件需求标准”。
  当这些条件满足时，开始软件的高层需求分析。

## Slide 24
该阶段的主要输出是软件需求数据，包括：
  1）系统分配给软件的需求，特别关注与安全相关的需求和潜在的故障条件
  2）针对每个操作模式，确定功能和运行需求
  3）性能准则，例如，精度和准确度
  4）时序需求和约束条件
  5）内存大小约束
  6）硬件和软件接口，例如，协议、格式、输入的频率、以及输出的频率
  7）故障的判断和安全监督的需求
  8）将需求划分给软件，分析划分后的软件部件之间如何交互，以及确定每个划分的软件安全等级

## Slide 25: 23.3.3.1 软件需求过程
编号 | 需求过程评价指导
1 | 针对系统分配给软件的功能和接口需求，分析其二义性、不一致性和未定义的条件
2 | 对于不合适的或不准确的输入，要向前一阶段反馈，以便澄清和纠错
3 | 分配给软件的每个系统需求必须在高层需求中说明
4 | 在系统需求中，必须描述清楚打算分配给软件防止系统灾难的高层需求
5 | 高层需求要与软件需求标准一致，并是可验证和一致的
6 | 高层需求必须用定量的术语表达容错要求
7 | 高层需求不能论述设计和验证细节，除非为了说明和判断设计约束
8 | 分配给软件的每个系统需求都必须追踪到一个或多个的软件高层需求
9 | 分配给软件的每个系统需求都必须追踪到一个或多个的系统需求，除了派生的需求
10 | 派生的高层需求不许提交给系统安全评估过程
之后，对软件需求工作进行评价

## Slide 26: 23.3.3.2 软件设计过程
软件设计过程的目标是：
  1）依据高层需求，开发出软件体系结构和低一层需求；
  2）将低一层需求提供给系统安全评估过程。
软件设计过程的输入是：
  软件需求数据(见23.3.3.1)
  软件开发计划和软件设计标准
设计过程的主要输出是设计描述

## Slide 27: 23.3.3.2 软件设计过程
设计描述：
（1）详细描述软件是如何满足高层需求的，包括算法、数据结构、以及对处理器和任务的分配。
（2）描述软件体系结构中对软件结构的定义是如何满足需求的。
（3）输入输出描述，例如，数据字典，包括软件体系结构的内部和外部所涉及的。
（4）设计的数据流和控制流。
（5）资源限制，管理每个资源的策略和限制，余量和测试余量的方法，例如时序和内存。
（6）调度规程和处理器间/任务间的通信机制，包括严格的时序顺序、抢先调度策略、Ada语言的交会(rendezvous)和中断。
（7）设计方法和设计细节，例如软件数据加载、用户可修改的数据和多版本的不类同的软件。
（8）分区方法和预防分区被破坏的方法。
（9）软件部件的描述，说明这些软件是新开发的还是先前开发的，如果是先前开发的，要给出接受的基线。
（10）从软件设计过程中派生的需求。
（11）如果系统中含有无效代码，要描述如何保证这些代码不会运行。

## Slide 28: 23.3.3.2 软件设计过程
编号 | 设计过程评价指导
1 | 开发出的底层需求和软件体系结构应当符合软件设计标准，并是可追踪、可验证和一致的。
2 | 要定义和分析派生出的需求，以保证更高层的需求没有被妥协。
3 | 软件设计过程活动可以向软件引入可能的失效模式，或者排除掉。使用分区或其它的体系结构方法可能会改变软件部件的等级，这种情况下，必须定义额外的数据作为派生出的需求，提供给系统安全评估过程。
4 | 当规定了安全相关的需求时，控制流和数据流必须被监督。
5 | 对失效条件的响应必须与安全相关的需求一致。
6 | 在软件设计过程中，对那些不充分的或不正确的输入，要反馈给整个软件生命周期过程、软件需求过程、或软件策划过程，进行澄清和纠错。

## Slide 29: 23.3.3.2 软件设计过程
设计人员必须要考虑到哪些软件是允许用户修改的，以便尽可能在不改变整个软件结构的前提下充分满足用户的需求。
  用户可修改的软件类型很多，例如，
    内存中一位(bit)数据的变更，以适应从两个设备中选择一个；
    一个消息表；
    或一个可编程的内存区域；
    以及需要通过编译和链接实现与机场地面维修功能集成的新软件，等等。
任何层面上，都可能含有可修改部件，需要考虑：
  1）要对不可修改的软件进行保护，预防可修改软件对不可修改的软件的安全运行的干扰。
    这种保护可以用硬件的方法，也可以用软件的方法，或用工具的方法，或三者的结合来实施；
  2）必须标明对用户可修改软件进行修改的方法具有唯一性，从而限制对可修改软件修改途径。

## Slide 30: 23.3.3.3 软件编码过程
软件编码过程的目标是保证开发出的源代码是可追踪的、可验证的、一致的，并准确地实现了需求。
软件编码过程活动的输入：
  软件设计过程中输出的低层需求和软件体系结构，
  软件开发计划
  软件编码标准。
编码过程可以是多次的，直到满足计划的准则要求。
该过程的主要输出：源代码和目标码，同时要包括进行编译、链接和装入(下载)的相关说明。

## Slide 31
编号 | 编码过程评价指导
1 | 源代码要实现低层需求，并符合软件体系结构的要求。
2 | 源代码要符合编码标准的要求。
3 | 源代码对于设计描述是可追踪的。
4 | 编码过程中，要提出不足和不准确的输入，并将其反馈给软件需求过程、软件设计过程或软件策划过程。
只有完成编码，并达到所要求的目的时，编码过程才算完成。

## Slide 32: 23.3.3.4 集成过程
在集成过程中，对目标计算机、源代码和目标码进行链接、装载，集成到的航空机载系统和设备中。
集成过程的目的是：将可执行代码装载到目标硬件，完成硬件/软件集成。
设备软件经常会采用嵌入式的交叉开发方式。
编号 | 集成过程评价指导
1 | 可执行代码必须从源代码编译、链接和装载。
2 | 将软件装入到目标计算机中，完成硬件/软件集成。
3 | 集成过程中，要提出不足和不准确的输入，并将其反馈给软件需求过程、软件设计过程、软件编码过程或软件策划过程。

## Slide 33: 废代码和死代码
在集成阶段必须考虑软件中的废代码和软件补丁问题。
航空机载系统和设备通常可以做多种配置，并不需要为每个应用都编写一套软件。这样就会导致一些不会被用到的废代码和数据。
  废代码和死代码都是有害的，尽管两者的含义有所不同。
废代码(deactived code)有两种含义：
  a)虽然设计，但并没有意图被执行，例如，先前开发的软件部件的一部分，或者，
  b)只是一段在特定配置下才能执行到的代码，例如，通过硬件的跳线或可编程的软件选项才能执行到的。
死代码(Dead cod)是指：一个错误设计导致在特定的运行配置环境下不能执行，并且这个功能不能追踪到系统或软件需求。

## Slide 34: 消除软件废代码和死代码的指导原则
编号 | 过程指导
1 | 必须有证据表明在不打算使用的环境中使用。由于系统异常而导致废代码的无意激活与正常代码的无意激活都要被禁止。
2 | 处理废代码的方法要符合软件计划要求。
3 | 在经过合格认定的航空器和发动机中，不能用补丁程序实现需求和体系结构的更改，或者，更改必须作为软件验证过程活动。必须限制使用补丁，例如，以个案为基础解决软件开发环境中的已知的不足，如编译器问题。
4 | 当使用补丁程序时，应当： 严格使用配置管理过程有效地追踪补丁； 对补丁是否满足正常开发的软件所有目标进行回归分析，提出证据； 在软件实施总结中对补丁的使用进行评判。

## Slide 35: 23.3.4 其它过程及各过程的关系

## Slide 36: 23.3.5 认证的联络过程
认证是由专职的认证机构承担的。
机载系统和设备的研制厂商要让自己的产品通过认证，就必须提供整个软件生命周期的相关材料，而不仅仅是自己的测试文档。
  即，认证审查的是软件研发的整个生命周期的每个活动、中间结果等，而不仅仅是最终结果。
  23.3.5.1 符合性计划
  23.3.5.2 符合性证据
  23.3.5.3 提交的材料

## Slide 37: 23.3.5.1 符合性计划
申请人要依据软件安全等级，做到：
  提交软件认证计划或其它要求资料给认证机构，以便更改影响最小，即能在项目限制内控制点上及时评审；
  解决涉及计划软件认证的、由认证机构指明的有争议的问题；
  得到认证机构对软件认证计划的认可。

## Slide 38: 23.3.5.2 符合性证据
申请人需要提供整个软件生命周期满足软件计划的证据。
认证机构可以在申请人单位或子承包商的单位进行审定工作。
申请人要安排和提交有效的软件生命周期的材料，并且：
  解决认证机构评审结果引起的有争议的问题；
  向认证机构提交软件实施概要和软件配置索引；
  提交或编制认证机构要求的其它有效材料和符合性证据。

## Slide 39: 23.3.5.3 提交的材料
申请人至少提供：
  软件认证计划、软件配置索引、软件实现概要。
之外，还需提交与型号设计有关的软件生存周期资料的索引和批准的条例，至少包括：
  软件需求资料、设计说明、源代码、可执行代码、软件配置索引、软件实现概要。
这些材料必须是：
  1）不含糊的、2）完整的、3）可验证的、4）可更改的、5）可追踪的、6）格式化的文档、以及
  7）这些材料按资料控制类别得到控制。

## Slide 40: 材料分类
DO-178B把软件生命周期的资料控制类分为CC1和CC2两类，这是软件配置管理中需要加以区分的工作。
  CC1类对资料控制非常严格，
  CC2是对资料控制的最低的要求。
配置管理目标 | CC2 | CC1
配置标识 | √ | 全部要求
基线 |  | 
可追踪性 | √ | 
问题报告 |  | 
更改控制---完整性和标识 | √ | 
更改控制---追踪 |  | 
更改评审 |  | 
配置状态记录 |  | 
检索 | √ | 
防止未批准的修改 | √ | 
介质选择、更新、复制 |  | 
发放 |  | 
资料保存 | √ | 

## Slide 41: 23.3.6 商业软件的认证
随着机载软件越来越多地使用商业现货软件部件(COTS)，自然导致了这些COTS的认证问题。
要从三个角度考虑：
  1)实时操作系统(RTOS)，
  2)编程语言及编译器，和
  3)软件开发工具，这里我们讨前两个：
    23.3.6.1 RTOS的认证
    23.3.6.2 编程语言及编译器的认证

## Slide 42: 23.3.6.1 RTOS的认证
从1990年代中期开始实时操作系统被用于航空电子设备。
1999年最早开始启动DO-178B认证是VxWorks操作系统。
  项目一开始，其规格说明、文档、和源代码被很好准备，以应对认证工作。
  分析表明核心OS可以被认证，许多支持库，例如内存分配和释放函数，也可以被认证。
  认证中，把数据和CD盘的资料提交给审计者

## Slide 43: 认证的成本与安全程度
认证是“第三方按写好的保证规程，验证产品、过程和服务是否符合指定的需求”，并不能证明软件的正确和绝对安全。
  采用失效模式和效果分析（FMEA--Failure Mode and Effect Analysis)技术建立了度量元，并对比分析了RTLinux和RTEMS两个操作系统。分析表明：
    如果认证软件门槛设置为估计风险小于2.5%的话，只有RTEMS可以通过认证。
国内一些实时操作系统提供商业证实：
  认证过程可以消除许多潜在的缺陷，提高RTOS、运行库和应用软件质量，降低缺陷密度。
  当然，达到A级软件的开发成本也会发生数量级的增加。

## Slide 44: 23.3.6.2 编程语言及编译器的认证
如何认证Ada 及其编译是否满足要求：
  首先，编译器产生的代码：
    1）必须是确定的；
    2）必须是直接的，能上下文无关(context-free)地映射到源代码；
    3）不能含有不被执行的代码(死代码)；
    4）不能含有超出源代码语义的功能。
  第二，必须按严格定义的软件开发过程开发编译工具套件，包括：
    需求定义阶段、详细设计阶段、实现阶段和验证阶段，并提供各个工作明确的文档。
  最后，工具必须严格地按安全等级被验证和标定。
    如果认证该工具是针对DO-178B的A级软件的，那么该工具就必须按A级软件进行验证和测试，例如，需要验证语句、判断、MC/DC的覆盖率是否符合要求。

## Slide 45
“编译器-汇编器-链接器-装载器”的链条上的每个工具都必须达到所需的等级要求。
  装载器是最简单的工具，它没有代码转换，但要保证执行的完整性----即从外部介质将程序调入内存的执行是完整的。
  汇编器和链接器虽然稍复杂一些，仍可以做到。而让编译器做到就要困难的多。例如GNAT 的Ada95编译器有625,000行Ada和C代码，如果做完全部的结构测试需要58人年的工作量。
整个认证费用是测试费用的3~5倍。
  因此，认证一个商业编译器的工作量是相当巨大的
  完全达到“FAA-合格证”的编译器是不存在的。
工程上的解决方式是给出Ada子集，解决DO-178B的A级应用软件认证(包括编译器和工具在内)

## Slide 46: 23.3.7 基于RTOS的应用软件开发
23.3.7.1 RTOS的选择
23.3.7.2 RTOS的接口标准化问题
23.3.7.3 ARINC 653的应用编程模型

## Slide 47: 23.3.7.1 RTOS的选择
选择商业RTOS至少需要考虑如下的问题：
  1）RTOS自身是否有潜在的灾难？包括可靠安全和信息安全。
  2）RTOS是否对整个认证工作有影响？是否需要制定详细的软件认证计划？
  3）如果缺乏与DO-178B相关的信息，需要给出哪些证据能够表明与DO-178B目标的兼容性？
  4）商业RTOS是否有一致的标准，有哪些支持证据？
  5）哪些数据可以支持RTOS在航空产品使用(例如，是否经过认证)?
  6) 哪些配置管理(CM)和软件质量保证方法(SQA)用于商业 RTOS的开发中？哪些CM和SQA方法支持目标系统产品的部署？

## Slide 48: 23.3.7.2 RTOS的接口标准化问题
工业界希望使用统一的操作系统接口支持应用程序的开发。
  1990年在UNIX OS的基础上，发布POSIX.1，定义了标准OS服务，以便支持应用程序的可移植性。
  1993年推出POSIX.1b支持实时系统的“任务能够在确定响应时间内完成”。
    POSIX.1b 定义了内核，Ada语言实时执行，以及更广泛的OS服务。
FAA等认为需要给出一个标准定义支持如何使用RTOS进行开发，并能够确定RTOS的行为。
  由此诞生了ARINC 653的要求，支持基于RTOS的航空机载软件的DO-178B认证。

## Slide 49: 23.3.7.3 ARINC 653的应用编程模型
APEX
应用
语言
绑定
应用
POS
系统
接口
隔离区1
MOS
接口
BSP(板级支持包)
APEX
应用
语言
绑定
应用
POS
系统
接口
隔离区2
APEX
应用
语言
绑定
应用
POS
系统
接口
隔离区3
APEX
应用
语言
绑定
应用
POS
系统
接口
系统隔离区
ARINC 653提供了应用程序运行在单一平台上的API实现模型。支持相互隔离的多个应用程序在一台计算机资源和共享的I/O资源上运行。应用可以共享处理器和所有的全局资源。每个应用被分割到独立的区域。

## Slide 50
ARIC653兼容的RTOS中，有些异常处理用按分区操作系统(POS-- Partition Operating System)实现的，POS占据用户空间或系统空间，具体依赖于实现；
同时，有些异常由模块操作系统(MOS----Module Operating System)实现；
某些异常由健康监视器(Health Monitor)实现的；
应用程序映射到每个隔离区，形成内存上分割的区域。

## Slide 51: 23.3.6.4 ARINC653的时间与空间分割原则
ARINC653的最重要准则是总体要求：在同一个系统中，程序不可以影响其它程序。
  这意味者，程序A不可以覆盖程序B、也不可以否认程序B的CPU服务，更不能阻止对内存的分配。
对此需要采用如下的空间和时间分割原则和方法：
  1) 隔离区的空间保护机制
  2) 隔离区空间内的内存管理
  3) 控制和数据耦合考虑
  4) 隔离区的时间保护机制

## Slide 52: 23.3.6.4 ARINC653的时间与空间分割原则
  1）隔离区的空间保护机制
    在系统初始化后和应用软件执行前，内存保护机制应当被固定且不可再改变；否则，就不能保证系统内存和每个隔离区的内存被保护。
  2) 隔离区空间内的内存管理
    这方面经常讨论的问题是：代码、常数、堆栈、内存堆、和进程堆栈。

## Slide 53: 代码、常数、堆栈、内存堆、和进程堆栈
  代码：在隔离区空间内的代码必须被静态分配，这样链接程序才能固定软件的规模，防止代码装入时出错。
  常数：应用程序的常数也必须被链接器收集起来，并放到固定的内存中。链接器必须计算全局数据区大小，分配内存位置，并对全局静态数据必须进行保护，而不能放到内存缓冲区中，因为很容易与基于内存的I/O设备混淆。
  堆栈：系统应用代码要用一个堆栈运行，并且为每个应用指定的堆栈规模或缺省规模必须是固定的。堆栈区大小的确定性分析是提高设计保证，保证灾难发生时不会影响整个系统的完整性。
  内存堆：很多编程语言提供从内存池(memory pool)或堆(heap)作为系统应用分配内存的手段。由于内存分配是动态的，就会造成内存被用完，因此，需要保证分配不超过可用的堆空间。在系统分析阶段需要对此进行验证。有些操作系统可以提供异常信息，当没有堆可供分配时。在软件系统测试阶段，可以利用此机制测试分配情况。
  进程堆栈 (process stack)：当一个进程被创立时，需要为其提供一个私有堆栈，便于其作为一个独立线程运行。

## Slide 54: 23.3.6.4 ARINC653的时间与空间分割原则
  3) 控制和数据耦合考虑
    当系统有多个进程组成时，链接器要清晰地支持进程之间的耦合。DO-178B的表A-7的第8条专门指出对控制和数据耦合的要求。
    该要求的目标是为了测量集成的完整性。
  4) 隔离区的时间保护机制
    ARINC 653要求隔离区严格按配置表中的周期和持续时间帧运行。
    强制所有的实现用时间中断机制。一般有两种方法实现：
      一种是一些处理器芯片有高分辨率的计数器；
      另一种是依靠外部计时设备产生处理器可以识别的中断信号。
    这两种方法都需要对“滴答(tick)”时钟或“告警(alarm)”时钟做实现。

## Slide 55: 23.4地面支持系统软件的开发
23.4.1 地面支持系统的风险分析
23.4.2 地面支持系统的安全等级
23.4.3 DO-278的基本要求
23.4.4 COTS的使用

## Slide 56: 23.4.1 地面支持系统的风险分析
地面系统也是支持航空飞行安全的重要方面。
  美国FAA制定了系统安全手册(System Safety Handbook)和系统安全性管理大纲(System Safety Management Program)
安全性定义为：“目标是基于可接受的安全程序，通过标识出安全相关的风险，采用设计和/或规程消除或控制风险。”
系统安全性是一个风险管理过程。
  一方面，不能接受航空系统发生危险（特别是频繁发生的灾难），
  另一方面，要有切合实际的费效分析，建造出100%可靠的系统。即，在现实性和费效比之间进行平衡。

## Slide 57: 23.4.1 地面支持系统的风险分析
风险系数表
可以用公共风险系数Common Risk Index的概念，并用一个矩阵进行定量分析。
发生概率 严重程度 | 可能 >10-5/小时 | 遥远 10-5~10-7/小时 | 极其遥远 10-7~10-9/小时 | 及其不可能 <10-9/小时
重大灾难(Catastrophic) | 高风险 | 高风险 | 高风险 | 中风险
主要灾难 （Hazardous） | 高风险 | 高风险 | 中风险 | 低风险
较大事故(Major) | 高风险 | 中风险 | 低风险 | 低风险
轻微事故(Minor) | 中风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险
无关紧要(No Effect) | 低风险 | 低风险 | 低风险 | 低风险
可参照本表分析和估计各种风险发生的严重程度和发生概率，从而定义出风险等级。
“高风险”区域是地面系统设计时必须避免的区域。

## Slide 58: 23.4.2 地面支持系统的安全等级
DO-278定义6个安全保证等级（Assurance Level）
  AL 1： 软件可能引起或导致地面系统的失效，从而造成重大灾难(catastrophic)失效条件。与DO-178B的A级相当。
  AL 2：软件可能引起或导致地面系统的失效，从而造成重大灾难(hazardous)失效条件。与DO-178B的B级相当。
  AL 3: 软件可能引起或导致地面系统的失效，从而造成较大(major)失效条件。与DO-178B的C级相当。

## Slide 59: 23.4.2 地面支持系统的安全等级
  AL 4：该等级是针对CNS/ATM(地面)系统的，失效的严重性比AL3轻，比AL5严重。DO-178B中没有此等级。
  AL 5：软件可能引起或导致地面系统的失效，从而造成较小(minor)失效条件。与DO-178B的D级相当。
  AL 6：软件可能引起或导致地面系统的失效，但不会导致系统失效。与DO-178B的E级相当。

## Slide 60: 23.4.3 DO-278的基本要求
DO-278的基本组成如包括：
  1）软件生命周期过程的目标；
  2）为实现这些目标的活动描述和设计考虑；
  3）满足期望目标的证据描述。

## Slide 61: 23.4.3 DO-278的基本要求
  √ 批准的软件方面的计划
  √ 软件质量保证计划
  √ 配置控制规程
  √ 软件的Ada编码标准
  √ 软件设计标准
  √ 软件需求标准
  √ 软件开发计划
  √ 软件验证计划
  √ 源代码、可执行的目标码
  √ 软件设计文档
  √ 软件需求文档
  √ 软件开发计划
  √ 软件验证计划
  √ 可追踪性
  √ 测试用例和规程
  √ 验证结果
  √ 质量保证记录
  √ 配置管理记录
  √ 问题报告
  √ 软件完成总结
同时，DO-278要求对软件开发过程进行定义和编写：

## Slide 62: 23.4.4 COTS的使用
地面系统往往会采用大量的商业性的现货软件(COTS)，包括：非本项目开发的，或先前没有按DO-278B或DO-178B要求开发的软件。
  例如，硬件用PC机，操作系统用微软的Windows。同时，会采用大量商业的存储器存储飞行数据，也会用互联网或无线网连接网络，就会导致使用环境非常不安全、保密差等问题。
采用COTS部件是有好处的，可以：
  1）缩短开发时间； 2）降低开发费用和维护费用；3）因为是已经广泛的使用部件，容易得到大多数用户的肯定。
但是，会对航空地面 “安全关键”系统带来了安全威胁，例如，
  1）很难保证软件部件可靠性，集成到新系统中是否能像所期望的那样工作；2）用户接触不到源代码和其它生命周期相关数据；3）用户不能控制和修改COTS；4）使用COTS需要一段时间学习；5)COTS部件的开发者并不一定关注安全问题。

## Slide 63
对此，DO-278B定义了COTS的计划、采购、验证和质量保证要求。
  要求演示未使用过的COTS的功能是否会影响其它软件。
  COTS软件的服务经验可以替代DO-278B开发过程，但是需要对COTS软件提出更高的安全等级要求
DO-178B等级 | DO-278的保证等级 | COTS服务经验
A | AL 1 | 不允许用
B | AL 2 | 谈判并经权威机构批准
C | AL 3 | 1年
没有相对应的等级 | AL 4 | 6个月
D | AL 5 | 不需要经验
E | AL 6 | 没有使用过

## Slide 64: 23.5 韩航801航班灾难
1997年8月6日，韩国航空801航班波音747-300撞到了关岛(Guam)的Nimitz 山上，机上共有254人，23名乘客和3名机乘人员生还。
美国国家交通安全委员会判定为典型的可控飞行撞地(CFIT--controlled-flight-into-terrain)灾难。
指出了三个因素：1）飞行员；2）落地跑道问题；3）MSAW系统服务区域对的FAA禁飞区的理解不正确。这三种因素同时出现，导致了灾难的发生。
  23.5.1 MSAW问题分析
  23.5.2 应吸取的教训
  23.5.3 事后预防措施

## Slide 65: 23.5.1 MSAW问题分析
MSAW系统是一个地面控制系统，当飞机低于一定的高度时，提醒飞行员最低安全高度。
  MSAW是一个软件实现的系统，其输入是雷达的硬件信号，辅助控制人员判断哪些飞机飞得太低
  关岛MSAW系统是1990年安装的，原始配置的监控区域半径是55海里。
  1993年3月，关岛空管人员与FAA西太平洋区域办公室和FAA技术中心将关岛的MSAW区域设定为半径为54海里的禁飞区。

## Slide 66
  依据NTSB的调查，这个变更“既不是偶然也不是失误，而是有意的适应性修改，其目的是消除大量烦人的飞行高度太低的报警”，并“暂时使用，直到有新的可以拒绝烦人报警的方案” 。
  禁飞区半径减少了1英里，确实消除了许多靠近非安全路径的警告信息。
1995年7月，FAA审查组执行两年一度的设备评估，注意到了MSAW系统的“非正式”项，但是并没有建议做后续工作。
1996年4月，FAA在关岛安装新MSAW软件，变更了地形数据库，但是该软件继续执行54海里半径的禁飞区，软件一直运行到灾难发生。

## Slide 67: 23.5.2 应吸取的教训
教训1—配置管理：
  由于FAA允许更改MSAW软件, 更改是指可以修改MSAW安装，而不需要监督或评审。
  FAA允许对系统进行修改，而不管其修改是否会影响判断飞机低飞的能力。
教训2—人的错误—质量保证体系：
  人的错误出在对安全相关系统的软件维护上，正像运行过程一样。
  安全关键系统中的软件是一个完整部件，在没有对更改影响做详细分析时，不能做任何的更改。
  虽然例行检查发现变更问题的存在，但并没对可能的后果进行评估。

## Slide 68: 23.5.3 事后预防措施
事故发生后，FAA和NTSB调查人员对韩航801航班进行了仿真分析。
  仿真表明，没进入禁飞区前，MSAW系统已经产生了64秒的视觉和声音警告。空管人员有足够的时间通知韩航801组人员，让其采取补救措施。
1997年8月25日，FAA宣布对全美国的MSAW系统评审。
  在192个在用的系统中有2个MSAW的配置是不正确的，这些系统被调整和重新认证过。此外，FAA审查出23个ATC设施未覆盖先前不知的禁飞区。
  FAA制定了一个政策“要求MSAW的飞行检查和地面验证作为新雷达授权过程的一部分，并定期执行”

## Slide 69
FAA对10个ATC塔上空管人员知识调查，发现：
  大多空管人员仅仅具有初略的知识，特别是在回答“谁可以授权改变MSAW参数，以及如果系统被禁止，如何做MSAW日常测试时”，答案是不一致的。
FAA在评审后建议：
  (a) 统一MSAW的运行场地参数；
  (b)定期评估MSAW系统，保证“系统的完整性和可靠性”；
  (c)MSAW软件的配置管理必须被文档化，并集中管理。
  1997年10月，FAA要给出了随MSAW系统认证和维护的新指南，建立对MSAW的运行“建立严格的监督和控制” 。

## Slide 70: 23.6 民航软件的新挑战
航空的飞行系统中软件规模呈现指数级的增长。
2005年FAA要求对DO-178B进行修订，以反应当前软件在民用航空行业的软件密集系统(Software-Intensive-System)质量和安全性。
RTCA和EUROCAE于2011年联合发布了DO-178C/ED-12C

## Slide 71: 23.6 民航软件的新挑战
DO-178C 是一个系列，包括了对DO-178C和DO-278A支持信息—DO248C；
  针对地面的通信、导航、生存、以及空中交通管理系统的软件完整性保证的标准DO-278A。
  针对软件工具合格审定方面，发布了标准DO-330/ED-215。
  针对“基于模型”开发和验证，DO-178C补充了标准DO-331/ED-216；
  针对面向对象相关技术，补充了标准DO-332/ED-217 ；
  并发布了形式化方法的补充标准DO-333/ED-218 。

## Slide 72: 23.7 波音737 Max故障
Flight 610
2018年10月29日，由印度尼西亚航空公司Lion Air从雅加达Soekarno-Hatta国际机场到Pangkal Pinang的Depati Amir机场运营的定期国内航班，Air 610航班起飞后12分钟坠入爪哇海。 所有189名乘客和机组人员在事故中丧生。
2019年3月10日，埃塞俄比亚航空公司302航班，从埃塞俄比亚的斯亚贝巴运营的定期国际客运航班飞往肯尼亚内罗毕的乔莫肯雅塔国际机场，在Bishoftu附近起飞后6分钟坠毁，造成157名乘客和机上人员死亡。
Lion Air Flight 610 crash
Ethiopian Airlines Flight 302 crash

## Slide 73: 波音737 Max的改造方案
波音着手研发737 Max时，为解决在飞机底盘起落架的机翼下方安装更粗大、更省油的发动机这一难题，工程师们绞尽脑汁、历尽周折。
将发动机位置略微向前、向上挪，并将前起落架加长8英寸，最终，制造出的波音新客机实现了14%的油耗改善。

## Slide 74: 带来的新问题
改造后的方案，引起了喷气式飞机操纵方式的细微变化。
重定位的发动机和更大的推力引起向上的俯仰力矩——导致Max容易大仰角飞行。
遇到以下情况，MCAS系统会自动启动：
  仰角过高
  自动驾驶脱开
  襟翼收上位
  急转弯
遇到以下情况，MCAS系统会自动停止工作：
  仰角充分降低
  飞行员用手动调整来控制飞行
MCAS系统向下推动喷气机机头，以降低失速风险
MCAS系统以0.27度/秒的速度移动水平稳定器向上配平，直到达到2.5度和9.26秒。

## Slide 75: 带来的新问题
“在接受【美国联邦航空管理局】第25部认证过程中，为弥补飞机在某些独特操纵特性方面的不足”，波音悄然添加了一个新系统——MCAS 。
  机动特性增强系统（MCAS）：
    “会在没有飞行员输入的情况下被触发”，并且“在有高负载因素的阶梯转弯，以及襟翼收起以接近失速的速度飞行时，系统会指令安定面(稳定器)向下俯冲以增强俯仰特性。”
    当飞机在手动飞行情况下遇到仰角过高，导致飞机面临失速危险时，该系统会帮助飞行员压低机头。
      ——美国西南航空公司的飞行员们的一系列常见问题（Q&A
这是典型地用计算机和软件弥补机械结构设计，从而降低成本的办法，即所谓的“智能化解决方案”

## Slide 76: MCAS的运行
当感知到仰角 (AOA，Angle of Attack)“超过基于空速和高度的阈值”时，MCAS系统会启动。这会导致737 Max的水平稳定器以0.27度/秒的速率向上倾斜，在10秒内达到2.5度的倾斜。
稳定器的移动量取决于马赫数。
  在高马赫数时，稳定器的移动量较小；
  在低马赫数时，稳定器的移动量则较大。
MCAS系统下的配平系统不会仅仅因为移动了控制轭(Control yoke)而停止工作。
如果Max或者其传感器错误地认为其处于较高的仰角（AoA），“MCAS系统功能会重新下达稳定指令。”
如果飞行员操控MCAS系统自动指令机头下俯动作，手动配平飞机，MCAS系统则会停止工作。
https://theaircurrent.com/aviation-safety/what-is-the-boeing-737-max-maneuvering-characteristics-augmentation-system-mcas-jt610/?lang=zh-hans

## Slide 77: 波音的公开信
2019年4月4日，丹尼斯•米伦伯格——波音公司董事长、总裁兼首席执行官，发表《波音首席执行官致航空公司、乘客和航空界的公开信》：
  “….根据狮航610航班事故中的事实，以及从埃塞航302航班事故中正在获得的新数据，我们正采取措施全面确保737 MAX的安全。我们深知机队停飞给我们的客户和公众带来困难，对此我们表示歉意。”
  “….很快，我们将推出针对737 MAX的软件更新和相关的飞行员培训，以解决从狮航610航班事故中所发现的问题。自去年10月狮航事故以及近期的埃塞航事故发生以来，我们一直在与美国联邦航空管理局、交通运输部和国家运输安全委员会就相关的所有问题进行着全面的合作。”

## Slide 78: 23.8 总结
几十年来，欧美国家遵循的基于DO-178B的认证制度，并通过严格的认证和审定，提高机载电子设备和地面设备和系统的可信性。
“安全关键”软件在民用航空的发展中，不仅要解决有没有的问题，更重要的是要解决安全与否的问题。
只有向客户(乘坐民用航空的人和管理当局)表明和证明飞机的安全性，才能赢得客户，才能进一步发展。
严格执行(系统、硬件和软件)认证和审定过程