## Slide 1: 第24章 铁路与机动车软件工程

## Slide 2: 目录
24.1 铁路系统的安全要求
24.2 铁路领域软件开发
24.3 软件开发过程要求
24.4 对应用数据配置的系统的增强
24.5 “7.23”铁路重大事故
24.6 机动车领域的软件安全
24.7 机动车领域的软件开发
24.8 机动车对软件工程的挑战
24.9 自动驾驶汽车的安全问题
24.10 总结

## Slide 3: 24.1 铁路系统的安全要求
24.1.1 总体要求
24.1.2 系统安全完整性等级

## Slide 4: 24.1.1 总体要求
《铁路运输安全保护条例》第三十八条规定：“生产铁路道岔及其转辙设备、铁路通信信号控制软件及控制设备、铁路牵引供电设备的企业，应当符合下列条件并由国务院铁路主管部门认定：
  （一）有按照国家规定标准检测、检验合格的专业生产设备；
  （二）有相应的专业技术人员；
  （三）有完善的产品质量保证体系和管理制度；
  （四）近3年内无产品质量责任事故。
铁路道岔及其转辙设备、铁路通信信号控制软件及控制设备、铁路牵引供电设备经符合国家规定条件的专业检测、检验机构检测、检验合格，方可使用。

## Slide 5
国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》从人员伤亡和经济损失观点出发将将事故等级划分为：
  （一）特别重大事故(造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故)；
  （二）重大事故；
  （三）较大事故；
  （四）一般事故(造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故)。
铁路交通运输做到安全可靠，要求相关的软件必须能够可靠地（在不同的机动车上、不同的铁路段上）运行。

## Slide 6: 24.1.2 系统安全完整性等级
采用式(5-2)的可用性定义，如果达到对于SIL1的系统可用性为95%的话，就要求300个小时的服务经验。
如果达到SIL 4等级99.5%的可用性，就必须通过具有690000年的服务经验的考核。
对于新研发的电子设备，显然没法用其所经历的服务经验(可用性)来测定系统的安全程度。
  特别是对于软件(部件)系统，更难以用服务时间进行测定系统的安全程度
安全完整性等级(SIL) | 较低请求频度的运行模式(依据请求，执行所设计功能的平均失败概率) | 较高请求频度或连续运行模式 (每小时发生危险故障的概率)
SIL 4 | [ 10-5 , 10-4 ) | [ 10-9 to <10-8 )
SIL 3 | [ 10-4 to <10-3 ) | [ 10-8 to <10-7 )
SIL 2 | [ 10-3 to <10-2 ) | [ 10-7 to <10-6 )
SIL 1 | [ 10-2 to <10-1 ) | [ 10-6 to <10-5 )
IEC 61508按事件请求的频度(较低和较高请求频度)分类：

## Slide 7: 24.2 铁路领域软件开发
24.2.1 铁路安全软件原则与措施
24.2.2 高安全应对措施---开发过程的标准化
24.2.3 安全完整性等级划分
24.2.4 软件生命周期与开发过程
24.2.5 人员的职责和要求

## Slide 8: 24.2.1 铁路安全软件原则与措施
铁路运输安全关键的领域，与民用航空一样，需要确立高安全系统和软件的开发原则：
  第一、遵守本书的第5章所讨论ALARP（“最低合理可行”）原则。即，识别风险，留出风险余量。
  第二，必须承认当前的软件开发方法和质量保证方法，例如，所谓的故障避免措施和软件容错方法等，都不能保证系统的绝对安全。
  第三，必须承认在相当复杂的、与安全相关的软件当中，没有已知的办法来证明故障的不存在，尤其是无法证明需求规格说明和设计中不存在缺陷。
  第四、采取系统化的开发过程和方法。

## Slide 9: 24.2.1 铁路安全软件原则与措施
第四、采取系统化的开发过程和方法。包括：
  1) 识别出灾难、风险和风险准则；
  2）识别必要的降低风险措施，以满足风险准则要求；
  3) 从安全保护角度出发，定义完整的《系统安全需求规格说明》，以达到期望的风险降低目标；
  4) 选择一个合适的系统体系结构；
  5) 策划、监督和控制技术和管理活动。
这些活动将《系统安全需求规格说明》转换为一个可以被确认的安全性能(或安全完整等级)的相对安全(safety-related)系统。

## Slide 10: 24.2.2 高安全应对措施---开发过程的标准化
对此，开发高安全和完整性的铁路软件，需要采用最保守的方法，包括：
  1）自上而下的设计方法；
  2）模块化；
  3）生命周期的每个阶段的工作都必须得到确认；
  4）模块和模块库都必须得到验证；
  5）编写清晰的文档；
  6）提供可审计(auditable)的文档；以及，
  7）确认各项测试工作。

## Slide 11: 建立安全标准
要建立铁路领域软件安全标准，并在工程中落实
欧洲、日本先于中国发展高速铁路。
  英国于2000年发布了EN 50128 “铁路应用 －通信、信号和处理系统 －信号的安全相关电子处理系统”，同时获得了欧共体标准化机构CENELEC的批准。
  EN 50126“铁路应用 – 可靠性、可用性和安全性(RAMS)的规格说明和演示”
  EN 50129“铁路应用 – 信号电子系统相关的安全性”，从系统的角度规范了铁路应用及其电子设备安全和可靠使用。
  EN50126/EN50128/EN50129是对IEC 61508 标准在铁路领域的内容扩充

## Slide 12
2002年3月，IEC 发布IEC 62278-“轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例” 。
2002年9月，IEC发布IEC 62278-“铁路应用--通信、信号和处理系统--铁路控制和保护系统用软件”标准。
2008年9月中国接收并发布相当于IEC62278的标准GB/T21562-2008。

## Slide 13: 24.2.3 安全完整性等级划分
IEC 62279标准来将系统和软件安全完整性(SWSIL)规定为5个级别：1到4是安全级别，0是安全不相关的。
识别软件安全完整性级别的方法如下：
风险级别
无保护特性
发生灾难事件的频度
增加
发生灾难的后果
增加
所要求的
风险降低
软件安全完整性级别
系统安全完整性级别
安全级别：
4：很高
3：高
2：中
1：低
0：安全无关
1).调研灾难频度和后果
2). 评估风险级别
3).提出降低风险程度
4).定义系统安全级别
5).分派软件安全完整性级别

## Slide 14
在软件安全完成等级定义后，接着：
  1）确定了软件需求规格，同时考虑了软件结构。
    依据基本的安全策略，为满足软件和软件的安全等级开发出所需的软件体系结构；
  2) 根据软件质量保证计划、软件安全完整性水平和软件生命周期，进行软件设计、开发和测试；
  3) 将软件集成到目标机硬件上；
  4) 确认软件；
  5) 如果在运行期间需要进行软件维护，则采纳其它要求的标准。

## Slide 15: 24.2.4 软件生命周期与开发过程
瀑布模型
工作 阶段 | 文档(中间产品) |  | 验证与确认
系统开发阶段 | 系统需求规格说明，系统安全需求规格说明，系统体系结构描述，系统安全计划 |  | 
 | 系统验证 |  | 
软件需求阶段 | 系统需求规格说明 | 系统需求测试规格说明 | 
 | 软件需求验证 |  | 
软件设计阶段 | 软件体系结构规格说明 |  | 
 | 软件结构验证 |  | 
 | 软件设计规格说明 | 软件集成计划 | 
 | 软件设计验证 |  | 
模块设计阶段 | 软件模块设计规格说明 | 软件模块测试规格说明 | 
 | 软件模块验证 |  | 
编码阶段 | 源代码和支持文档 |  | 
 | 代码验证 |  | 
软件测试阶段 | 软件模块测试报告 |  | 
 | 软件集成测试报告 |  | 
软硬件集成阶段 | 软/硬件集成测试报告 |  | 
 | 软件确认 |  | 
系统集成阶段 | 系统集成和测试文档 |  | 
系统确认阶段 | 系统确认 |  | 
现场支持 | 系统安装文档 |  | 
 | 系统维护文档 |  | 

## Slide 16: V模型
系统需求规格说明
系统安全需求规格说明
系统体系结构描述
系统安全计划
系统需求规格说明
系统需求测试规格说明
系统需求验证报告
软件体系结构规格说明
软件设计规格说明
软件集成测试计划
验证报告
软件开发计划
软件质量保证计划
软件配置管理计划
软件验证计划
软件软/硬件集成计划
软件确认计划
软件维护计划
软件模块设计规格说明
软件模块测试规格说明
软件模块验证报告
源代码和支持文档
软件源代码确认报告
软件模块测试报告
软件集成测试报告
软/硬件集成测试报告
软件维护记录
软件变更记录
软件需求阶段
软件/硬件集成阶段
系统开发阶段
软件设计阶段
编码阶段
软件模块测试阶段
软件集成阶段
软件确认报告
软件确认阶段
软件评估报告
软件评估阶段
软件维护阶段
软件策划阶段
软件模块设计阶段

## Slide 17: 24.2.5 人员的职责和要求
人对铁路运输领域可靠性、可使用性、可维护性和安全性(RAMS)具有关键的影响：
1）必须考虑用户感知风险的能力和处理错误的能力；
2）软件设计和开发人员必须要承担与软件相关的安全责任。
维护
设计和建造
铁路RAMS
安全性
可用性
系统条件
运行条件
维护条件
技术特征
运行
人的因素/
人的行为
内部障碍
系统性故障
随机故障
外部障碍
环境条件
人的因素/
人的行为
维护规程
人的因素/
人的行为
….
….
….

## Slide 18: 人员的职责和要求
除了0安全等级之外，必须与EN 50129的中的“安全管理证据”条款中的安全组织条款一致。
  要求参加项目的所有人员进过适当的培训，并获得相应的资质和经验的证明。
  软件评测人员必须得到安全权威机构的认可，并独立于软件开发商。
  要保证设计人员、开发人员、确认人员和验证人员的工作得到独立的相互验证。
安全等级 | 要求
0 | 对开发人员等无特殊要求
1~2 | 1）确认和验证人员可以是同一个人，但不能是设计人员和实现人员； 2）设计人员/实现人员、确认和验证人员可以向同一个项目经理汇报。
3-~4 | a) 确认人员和验证人员可以是同一个人，但他们不能是设计人员／实现人员。确认人员和验证人员不能向设计人员／实施人员的项目经理汇报，并且有权阻止产品的发布。 b) 设计人员／实现人员、确认人员和验证人员必须全部由不同的人员担当。设计人员／实现人员、确认人员可以向同一个项目经理汇报，而验证人员则不能向该项目经理汇报。验证人员有权制止产品的发布。

## Slide 19: 24.3 软件开发过程要求
24.3.1安全等级对文档要求
24.3.2 开发过程中的技术方法要求
24.3.3 全面评估要求

## Slide 20: 24.3.1安全等级对文档要求
对于有安全等级要求的，必须依据安全等级编写和提交相应的文档。
文档 | SWSIL 0 | SWSIL 1 | SWSIL 2 | SWSIL 3 | SWSIL 4
1.软件开发计划 | R | HR | HR | HR | HR
2.软件需求文档 | R | HR | HR | HR | HR
3.软件设计文档 | — | HR | HR | HR | HR
4.软件模块文档 | — | HR | HR | HR | HR
5.源代码和文档 | R | HR | HR | HR | HR
6.软件测试报告 | — | HR | HR | HR | HR
7.软件和硬件集成测试报告 | — | HR | HR | HR | HR
8.软件确认报告 | R | HR | HR | HR | HR
9.软件评估报告 | — | HR | HR | HR | HR
10.软件维护记录 | R | HR | HR | HR | HR
注释：R：建议；HR：强烈建议； —：无要求 |  |  |  |  | 

## Slide 21: 24.3.2 开发过程中的技术方法要求
软件开发阶段 | 技术方法
软件需求 | 1.形式化方法
 | 2.半形式化方法
 | 3.结构化方法
体系结构设计 | 1. 防预性编程, 2.故障检测和诊断，3.纠错码，4.错误检测码，5.故障断言编程，6.安全带技术，7.多样化编程，8.恢复块，9.向前恢复，10.向后恢复，11.重试故障恢复机制，12.存储已执行的案例，13.人工智能(故障纠错)，14.软件动态重新配置，15.软件错误影响分析，16.故障树分析
软件设计与实现 | 除形式化方法、半形式化方法和结构化方法之外，包括： 4.模块化方法，5.设计和编码标准，6.可分析的程序，7.强类型编程语言， 8.结构化编程，9.编程语言，10.语言子集，11.确认的翻译程序(编译器)， 12.应用中已证实的翻译程序，13.建立可信的/已验证的模块和组件库， 14.功能/黑箱测试，15.性能测试，16.接口测试，17.数据记录和分析， 18.模糊逻辑，19.面向对象的编程
验证和测试 | 1.形式化证明，2.概率测试，3.静态分析，4.动态分析和测试，5.度量元，6.可追踪性矩阵，7.软件出错影响性分析。
软硬件集成测试 | 1.功能和黑箱测试，2.性能测试
软件确认 | 1.概率测试，2.性能测试，3.功能和黑箱测试，4. 建模分析
针对不同的安全完整等级要求，提出了软件开发技术和方法建议和要求

## Slide 22: 24.3.3 全面评估要求
评估条款 | 要求条款 | SWSIL 0 | SWSIL 1 | SWSIL 2 | SWSIL 3 | SWSIL 4
软件安全完整等级 | 要求执行的各个条款 | HR | HR | HR | HR | HR
人员和责任 |  |  | R | R | HR | HR
生命周期和文档 |  |  | HR | HR | HR | HR
软件需求规格说明 |  | R | HR | HR | HR | HR
软件结构设计 |  |  | R | R | HR | HR
设计和开发 |  |  | R | R | HR | HR
验证 |  |  | HR | HR | HR | HR
软硬件集成 |  |  | HR | HR | HR | HR
软件确认 |  |  | R | R | HR | HR
质量保证 |  |  | HR | HR | HR | HR
维护 |  |  | HR | HR | HR | HR
注释：R：建议；HR：强烈建议 |  |  |  |  |  | 
同时要求对软件活动进行全面评估，具体包括：

## Slide 23: 24.4对应用数据配置的系统的增强
从满足通用性或成本方面考虑，开发商必然会尽可能地开发出通用的系统。
然而，在铁路控制和保护系统中，往往必须对每个装置进行设计，以满足一个特定应用的特定需求。
  解决办案是针对通用系统配置应用数据，以满足特定需求。
  这样就产生了这些“由应用数据所配置的系统”，它们使用的是经过批准的通用软件，而每个设备的特定需求需要用(应用特定的)数据定义。

## Slide 24: 24.4对应用数据配置的系统的增强
24.4.1 工作过程与生命周期
24.4.2工作要求
24.4.3 数据准备的增强
24.4.4 软件开发过程的增强

## Slide 25: 24.4.1 工作过程与生命周期
需求规格说明
系统设计
实现
系统集成
系统批准
系统验证与认证
验证
验证
验证
验证
配置规格说明
安装设计
生产
安装测试
验收和试车
配置验证
验证
验证
验证
验证
通用系统的设计和开发过程
应用数据配置系统的工程过程
该项工作的
  输入：1) 软件需求规格说明，2) 软件结构规格说明。
  输出：1) 应用特定的规格说明，2) 数据准备计划，3) 数据测试计划，以及4) 数据测试报告。

## Slide 26: 24.4.2工作要求
首先，需求阶段要完成应用的需求规格说明
  包括个体安装（例如轨道布局、信号位置、限速）所特定的需求，以及该应用必须遵循的标准（如信号原理、系统安全完整性水平）。
第二， 进行整体安装设计
  定义系统体系结构，并且指出要采用的通用软件组件的数量和类型。将需求中规定的功能分配给这些组件，并且要确定每个组件的物理位置。
第三，准备数据
  包括特定信息的产生(例如，控制表)，数据元编码和编译，检查，以及其它验证活动，并对应用数据进行测试。

## Slide 27: 24.4.2工作要求
第四，进行集成和验收.
  有些系统要把应用数据与通用硬件和软件集成在一起，并在现场安装之前进行工厂测试。
  设备要在现场安装，并对新设备进行集成测试。
第五，所提交的系统应当作为一个完全运行的系统，最终验收过程要针对整个安装进行。
最后，进行确认和评估。
  要审查生命周期的每个阶段的工作。

## Slide 28: 24.4.3 数据准备的增强
在系统的软件设计阶段，应当形成一份数据准备计划，以确定数据准备过程的文档结构。
  数据准备计划应当对数据准备生命周期中所采用的任何硬件或软件工具分配一个安全完整性水平。
数据准备计划应当对数据准备生命周期中所采用的任何硬件或软件工具分配一个安全完整性水平。
用清单和列表给出确认、测试、验证和评估报告，以便降低编写每个安装文件的工作量。
  并将结果记录在数据测试报告中。

## Slide 29: 24.4.4 软件开发过程的增强
针对数据配置的软件:
  在软件需求分析阶段，应当识别每个系统和子系统中的应用数据的功能。
    分配给每个子系统的系统安全完整性等级决定了安装数据开发所要采用的标准。
  在软件设计阶段，规定通用软件和应用数据之间的详细接口。
  在软件模块设计阶段，强制将程序代码和数据严格区分，即，应当可以重新编译和更新通用软件或数据二者中的任何一个，而不是同时更新，除非软件和数据之间的接口有变化。
    同样地，应用特定数据应当与其它数据区分开来。

## Slide 30: 24.4.4 软件开发过程的增强
  在软件维护阶段，必须确保变更控制步骤。
    只有在已经确定修改的软件与原来的数据兼容，或数据已经进行了必要的修改之后，才能对通用软件做修改
  在软件验证过程和软件确认阶段，必须确保数据的所有相关组合都得到了考虑。
  设计的通用软件要能检测已被破坏的配置数据。

## Slide 31: 24.5 “7.23”铁路重大事故
2011年7月23日20时30分05秒，“甬温”线浙江省温州市境内，由北京南站开往福州站的D301次列车与杭州站开往福州南站的D3115次列车发生动车组列车追尾事故，造成40人死亡、172人受伤，中断行车32小时35分，直接经济损失19371.65万元
张德江副总理在事故现场指导救援

## Slide 32
温家宝总理2011年7月28日悼念遇难者，看望受伤人员，慰问伤亡人员家属。
铁道部事故发布会

## Slide 33: 24.5 “7.23”铁路重大事故
24.5.1事故调查
24.5.2事故性质与原因
24.5.3软件和硬件设计问题
24.5.4工程过程管理问题
24.5.5事故防范和整改措施建议

## Slide 34: 24.5.1事故调查
7月25日，国务院批准成立了 “7·23” 调查组；
8月10日，国务院第167次常务会议决定对事故调查组进行充实、加强。
  事故调查组由国家安全监管总局局长任组长，国家安全监管总局、监察部、工业和信息化部、电监会、全国总工会、浙江省人民政府各1名负责同志和3位曾担任过国家有关部门或地方政府主要负责人且熟悉铁路工作的老同志任副组长。
  调查组下设技术组、管理组、综合组。
    同时，聘请了12名铁路运输、电力、电气、自动化、通信、信号、安全管理、建筑等专业领域的专家组成专家组。
    邀请最高人民检察院派员参加了事故调查工作。

## Slide 35: 24.5.2事故性质与原因
“7·23”特别重大铁路交通事故是一起“因列控中心设备”存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障后应急处置不力等因素造成的责任事故。导致事故发生的原因是：
  1）工程承包单位在LKD2-T1型列控中心设备研发中管理混乱，总承包商履行职责不力，致使提供的LKD2-T1型列控中心设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患。
  2）主管部门在LKD2-T1型列控中心设备招投标、技术审查、上道使用等方面违规操作、把关不严，致使其在温州南站上道使用。
  3）运维部门有关作业人员安全意识不强，….

## Slide 36
这三个问题同时存在造成了事故的发生。
  第1)个问题属于系统设备研发的问题；
  第2)个问题是设备采购和验收造成；
  第3)个问题属于设备故障发生后，没有或未按预定方案处理和降低事故风险的问题。

## Slide 37: 24.5.3软件和硬件设计问题
1）从软件及系统设计看:
  温州南站使用的LKD2-T1型列控中心保险管F2熔断后，采集驱动单元检测到采集电路出现故障，向列控中心主机发送故障信息，
  但未按“故障导向安全”原则处理采集到的信息，导致传送给主机的状态信息一直保持为故障前采集到的信息；
  列控中心主机收到故障信息后，仅把故障信息转发至监测维护终端，也未采取任何防护措施，继续接收采集驱动单元送来的故障前轨道占用信息，并依据故障前最后时刻的采集状态信息控制信号显示及轨道电路。

## Slide 38
2）从硬件设计看，LKD2-T1型列控中心设备主要存在以下问题：
  PIO采集电源仅有一路独立电源，未按规定采用两路独立电源设计，一旦电源失效，PIO机柜中全部PIO板将失去采集电源，当列控中心保险管F2熔断后，造成采集驱动单元采集回路失去供电；
  两路输入采集来自一个源点，无法构成输入信息的安全比较。
  这两处硬件设计缺陷导致设备不符合安全防护要求。

## Slide 39: 24.5.4工程过程管理问题
（1）工程总承包商职责不力，未按照职责要求提供安全可靠的列控中心设备。
  未认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律法规和规章、制度、标准；
  对工程实施单位的科研质量管理工作监管不到位，总承包商领导及其有关部门未认真履行职责，未对工程实施单位科研质量管理体系的建立和执行情况进行监督检查，未能及时发现科研产品质量管理体系不完善、责任不落实的问题；
  将中标的系统集成项目完全交由下属的工程实施单位等企业负责，监督管理缺失，对相关重点设备研发情况不跟踪、不过问，致使存在严重设计缺陷和重大安全隐患的LKD2-T1型列控中心设备上道使用。

## Slide 40
（2）工程实施单位的主要问题：
  一是决定研发LKD1-T型列控中心设备升级平台不慎重。
    在未全面了解LKD1-T型列控中心设备升级平台研发过程、进度的情况下，仅凭设备研制单位负责人口头汇报，即同意启动升级平台研发工作。
  二是对列控中心设备研发设计审查不严，未能发现设备存在的严重设计缺陷和重大安全隐患。
    未能发现列控中心设备的PIO板未经评审的问题；管理和监督列控所的研发工作不力，对LKD2-T1型列控中心设备研发工作管理混乱、文档缺失等问题失察。
  三是科研质量管理责任不落实，对下属企业设备研制单位的产品质量监督管理失控。

## Slide 41: （3）设备研制方的问题
  一是草率研发LKD2-T1型列控中心设备。
    在原先的列控中心设备难以满足合肥站工程建设需要，以及现有LKD1-T型列控中心设备升级平台采集轨道电路继电器信息模块、PIO板研发未完成的情况下，不负责任地向工程实施单位领导建议开发LKD1-T型列控中心设备升级平台。
  二是列控中心设备研发工作管理混乱。
    未组织正式的LKD2-T1型列控中心设备研发设计团队，仅靠有关负责人口头指派相关人员研发；对设备研发设计过程管理控制不严格，导致设备存在严重设计缺陷和重大安全隐患；编制、审核研发文档不规范，且部分文档缺失。
  三是违反程序开展LKD2-T1型列控中心设备研发工作。
    未对列控中心设备特别是PIO板开展全面评审，也未进行单板故障测试，未能查出列控中心设备在故障情况下不能实现导向安全的严重设计缺陷。

## Slide 42: 24.5.5 事故防范和整改措施建议
调查组提出八条措施建议，这里摘录与软件相关的高铁技术设备制造企业研发工作的管理要求
  1）铁路信号产品的研发要严格按照《铁路技术管理规程》，涉及行车安全的铁路信号系统设计必须满足“故障导向安全”的要求，建立健全技术设计规范，完善规范系统设计流程，周密考虑系统逻辑关系；
  2）要严格按照设计技术规范和程序办法，认真精细地组织设计尤其是顶层设计，严禁违规和违反程序操作，并切实加强单位内部设计审查把关工作，加大系统安全风险分析，全面进行故障模拟试验；
  3）要严格测试把关工作，搞好单元测试、专业测试、集成测试、第三方测试，在整个功能测试中不仅要测试其技术功能，更要测试安全保障功能，尤其要测试故障后是否能够导向安全，达不到这一根本要求的，一律不能通过，经整改完善提升后要再予测试，直至过关；

## Slide 43: 24.5.5 事故防范和整改措施建议
  4）要构建产品研发工作体系，健全研发组织机构，明确研发部门、人员岗位职责，提高研发人员的素质，尤其要特别严肃认真地进行研发工作，实行全方位、全过程、全员化的安全质量管理，切实做到产品设计、研发、生产、测试、检验、调试等过程严谨，审查和测试调试精心严密，缺陷和安全隐患解决及时到位，产品技术性能安全可靠；
  5）要规范和严格产品研发文档管理，做到资料全、数据实、管理严、查阅便；
  6）要严格执行国家及有关部门关于软件产品登记管理制度的相关规定，切实加强对产品研发的组织领导，建立健全院长（总经理）领导下的总工程师负责制，层层严格落实安全质量责任制。

## Slide 44: 24.6 机动车领域的软件安全
24.6.1 总体要求
24.6.2 汽车软件的特定需求
24.6.3软件给研发生产模式带来的改变

## Slide 45: 24.6 机动车领域的软件安全
《道路交通安全法》第一百零三条的规定，
  1）要求国家机动车产品主管部门要严格按照机动车国家安全技术标准严格审查，不允许不合格机动车型投入生产。
    对因此负有责任的主管人员和其他直接责任人员给予降级或者撤职的行政处分；
  2）要求生产企业只允许生产经国家机动车产品主管部门许可生产的机动车型，不执行机动车国家安全技术标准或者不严格进行机动车成品质量检验，致使质量不合格的机动车出厂销售的，由质量技术监督部门依照《中华人民共和国产品质量法》的有关规定给予处罚。

## Slide 46: 24.6 机动车领域的软件安全
嵌入在汽车电子设备中计算机软件开发逐步成为影响机动车安全的关键因素之一。
机动车的电子系统的可信赖性要求主要来源于：
  1）驾驶人员与车辆频繁交互；
  2）道路的状况和环境变化大；
  3）人的反应时间和经验不足是导致事故的重要因素等。
嵌入在机动车中的软件质量和安全性对这三个因素具有极大的影响。

## Slide 47: 24.6.2 汽车软件的特定需求
汽车是一个大众化使用，灵活多变，批产和车型分散等领域。 表现在：
  1）不同的用户(包括司机、乘客、保养人员)具有更广泛的要求；
  2）车辆和使用人员会提出特定的维护情景；
  3）用户越有钱，对安全关键功能和舒适程度要求越高；
  4）从城市、乡村道路到野外，对系统运行环境具有不同的特殊要求，期望汽车中的软件能自动适应；
  5）功能的多样性，从嵌入式实时控制到信息娱乐(infotainment)，从舒适功能(如空调)到辅助驾驶，从能源管理到软件下载功能，从安全气囊到自动诊断和错误日志，等等。

## Slide 48
汽车对软件工程的特定的要求体现在：
  1) 多媒体、信息通信、人机界面(HMI)：这类系统一般是软实时的，并能够通过事件离散或数据处理与车外的IT系统交换信息；
  2) 人体/舒适软件：由控制程序主导的典型软件实时、时间离散处理；
  3) 安全电子系统的软件：硬实时的、基于事件离散的、严格的安全需求；
  4) 动力传动系统和底盘控制软件：硬实时的、控制算法主导的离散的事件处理，严格的可用性；
  5）基础软件：软实时和硬实时，基于事件的软件，对车辆的整个IT系统进行管理，例如，诊断软件或软件升级系统等。

## Slide 49: 24.6.3软件给汽车研发生产模式带来的改变
  1）传统上独立的功能(例如，刹车、方向、发动机控制)在计算机系统和软件的控制下能够有机的联合与交互
    汽车从一个组装的设备变成为一个 “机械、电子(微处理器和可编程设备)、软件”的一体化的集成系统。这种变化带来的无意识的交互特征导致OEM生产和外包中会出现质量控制和安全问题；
  2）自然，生产方式从大规模的部件组装变成为系统集成
    在集成过程中，软件可能会被不断地修改；
  3）汽车的行为是可编程实现的
    如舒适性和运动性不再仅仅是机械装置实现的，更多地需要用软件实现。

## Slide 50: 24.7 机动车领域的软件开发
24.7.1软件生命周期与开发过程
24.7.2 驾驶员行为因素分析
24.7.3 完整性等级的分析
24.7.4 各安全等级对开发方法的要求
24.7.5 软件质量策划

## Slide 51
汽车工业软件可靠性联合会(MISRA--the Motor Industry Software Reliability Association）是英国政府在1990年代初期支持的“安全IT”项目。
  目的是开发运输领域的电子系统的嵌入式软件开发方法。
  1994年发布了开发指南。该指南表达了工业界关心的问题，也是对IEC61508在机动车工业领域的解释。
  MISRA于1994年发布“基于车辆的软件开发指南”，于2000年成为ISO/TR 15497:2000标准。
  标准的目的是指导软件工程师、经理、以及相关人员创立、采购和维护机动车中的嵌入式的软件。

## Slide 52: 24.7.1软件生命周期与开发过程
安全性分析
软件需求
设计和实现
概念
系统需求
规格说明
系统设计
标识与安全相关系统
灾难分析
完整性评估
安全性需求
软件开发过程定义
硬件需求
设计
分析
功能测试
设计
编程
模块测试
环境测试
可靠性测试
集成
验收
验证
与
评审
验证和确认
计划
汽车确认测试
安全性确认
产品“工作# ”
运行、维护和支持

## Slide 53: 机动车研发与软件开发的一致性
机动车研发
可行性研究
部件开发
整车原型
生产
ECU系统开发
概念设计
详细设计
集成/校准
确认
体系结构设计
控制系统设计
分析
编码
验证与测试
原型确认测试
生产确认测试
软件维护
软件开发
需求获取
生产
时间

## Slide 54: 24.7.2 驾驶员行为因素分析
需要分析驾驶员因素对安全的影响。
  例如，反应时间、识别当前情况的容易程度、人的注意力、司机的驾驶经验、风险补偿(改进后的安全可能导致更大的风险)、系统功能的破环或重要性、从系统到司机的控制能力的平滑转移和稳定度感知、司机的疲劳强度（特别是发生故障时）等等。
  同时，还要考虑人的能力范围，例如，视觉和听力、精神状态(例如，缺乏睡眠、旅途疲劳等)、以及物理上的残疾等。
人的行为特征 | 出错的概率
极端错误----很难断定这些错误时如何发生的。 | 10-5
规律性地执行错误，普遍的简单任务，最小的工作强度 | 10-4
动作错误，例如，按错按钮、读错显示屏。适当的综合任务、没可用的时间、必要的暗示。 | 10-3
依赖与情况和记忆所犯的可忽略的错误。复杂的、不熟悉的、几乎不要反馈和集中注意力的任务。 | 10-2
高度复杂的任务，相当的强度，几乎没可用的时间 | 10-1
带有创新思考的过程，时间短，强度高，不熟悉的复杂操作 | 1~10-1

## Slide 55: 24.7.3 完整性等级的分析
安全完整性分析的基础是对发生的灾难进行分析。将灾难分为5级：
等级 | 等级定义 | 故障现象描述
4 | 不可控的 (Uncontrollable) | 发生的故障是驾驶人员不可控的，导致极端的结果。人的反应能力无法掌控这种结果。
3 | 难以控制的 (Difficult to control) | 故障导致非常严重的结果。在正常情况下，发生的故障是驾驶员不可控的，但是在一定环境下，能被老练的司乘人员控制。
2 | 虚弱的(Debilitating) | 机智的司机通常能处理这种故障。但是安全余量降低。
1 | 分心的 (Distracting) | 故障会引起操作限制，但是，正常司机能够限制所造成麻烦到最小程度或没有麻烦。
0 | 只是麻烦 (nuisance only) | 通常，这类故障没有影响，但是，影响司机乘人员的满意程度。

## Slide 56: 机动车的安全完整性分析分为几个步骤
  第一步：分析引起的机动车事故的各种案例
    a) 方向控制，b) 可驾驶性，c) 动力系统
  第二步：分析事故的严重程度
    例如，方向控制受损、减速不灵、不期望的加速、车辆稳定性受影响、车辆温度等。
  第三步：分析机动车的交互行为：
    例如，与道路上的车辆同步行驶、巡航状态、避免碰撞等情况下，控制系统的行为。
  第四步：限制范围，分为完全限制、部分限制、只是减少灾难等。
  第五步：甄别电子系统的反应时间。
    例如，比人快、与人类似、比人慢。
  第六步：设定灾难发生后的回避措施
依据上述步骤，决定电子系统的安全完整性等级，然后分配为软件安全完整定等级。

## Slide 57: 24.7.4 各安全等级对开发方法的要求
SWSIL 工作过程 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
需求说明和设计要求 | 符合ISO 9001要求即可 | 结构化方法 | 具有CASE工具支持的结构化方法 | 对此等级的功能要用形式化规格说明 | 整个系统要用形式化规格说明。 (最好采用)代码自动生成
语言和编译器要求 |  | 标准化的结构化编程语言 | 标准化的结构语言的受限子集。 （最好采用）确认和测试过的编译器 |  | (最好)采用带形式化语法和语义证明的，独立认证过的编译器。
配置管理 (产品)要求 |  | 所有软件产品; 源代码 | 所有软件产品之间的关系。所有工具。 |  | 
配置管理 (过程) 要求 |  | 唯一标识。 与产品配套的文档。 访问控制、授权更改。 | 更改的控制和审计。 核实过程。 | 自动的更改和建造控制。 自动的核实过程。 | 
测试要求 |  | 演示目的的适当性。 测试所有安全需求。 可重复的测试计划。 | 白箱测试。 | 白箱模块测试---已定义的覆盖率。 针对死锁的强度测试。 语法静态分析。 | 100%白箱模块测试。 100%需求测试。 100%集成测试。 语义静态分析。
验证和确认要求 |  | 表明测试： 合适的； 已被执行； 可接受的； 表现出了安全特征。 纠错是可追踪的。 | 结构化程序评审。 纠错后，验收没有新的错误。 | 自动静态分析。 安全特征的证明。 分析没有死锁。 分支测试覆盖。 表明测试是合适的。 | (最好)形式化确认所有工具。 依据规格说明证明代码的正确性。 证明没有死锁。 验证目标码与源代码一致。
评估的材料要求 |  | 需求和验收准则。 QA和产品计划。 培训策略。 系统测试结果。 | 设计文档。 软件测试结果。 培训的结构。 | 技术、过程和工具材料。 目击测试。 充分的培训。 代码。 | 阶段和过程的全部材料。

## Slide 58: 24.7.5 软件质量策划
管理职责：完成高安全性的软件，必须指定一个人对项目负全部的责任。
培训和经验：软件开发人员的经验是保证机动车软件高可信的重要条件之一。
软件开发中人的因素：在安全相关的软件开发中，人的因素是最重要的。
其它要求：包括，质量保证、子合同管理、配置管理与生产中的更改管理等。

## Slide 59: 24.8 机动车对软件工程的挑战
24.8.1 能力与过程改进挑战
24.8.2 软件体系结构创新
24.8.3 开发和维护过程挑战
24.8.4 成本控制挑战

## Slide 60: 24.8.1 能力与过程改进挑战
汽车工业需要新的竞争力。需要掌握快速建造软件的管理能力。
  1）完全树立从软件到软件工程化的理念，而不是仅仅把软件作为汽车中的一个独立部件，而是整体集成。
  2）进一步发挥控制理论的作用。
    传统上汽车电子是从控制理论发展而来的，而现在的汽车软件需要进一步融合时间离散控制理论和事件离散的控制与通信方法。
  3）面对风险，新车开发周期的缩短、软件需求复杂性的提升、成本的压力、以及软件功能的不足，会给车辆的安全带来隐患，需要改进软件过程，提高研发队伍的质量和“安全关键”保证能力。

## Slide 61: 24.8.2 软件体系结构创新
首先，要建立功能性模型。
  当今，一辆高档轿车中软件发挥的功能多达2000多项，传统的基本功能、舒适功能、娱乐功能、等等。相互高度依赖的，且相互敏感。
其次，人机接口(MMI)的设计创新。
  汽车驾驶员没有时间和精力关注计算机的信息，必须以交通状况和行驶为中心设计人机接口。传统的汽车设计师必须和软件工程师一起设计MMI
第三，数据模型更加复杂。
  一般汽车的数据管理是分散的。每个ECU只包含和管理自己的数据。这样自然会带来数据的完整性和不一致问题，导致各个ECU工作和判断的不一致性。

## Slide 62: 24.8.3 开发和维护过程挑战
从需求工程角度看，
  需要注意汽车软件中的许多都是新发明。新功能意味着无“类似”的经验可用。
从设计工程角度看
  汽车中的IT系统的体系结构需要处理多个ECU组成的硬件体系结构、总线系统、通信装置、传感器、执行机构、以及MMI。
代码质量控制。
  虽然MISRA给出了安全代码要求，但是，由许多不同厂家参与，自动生成代码与手写代码等交织在一起时，代码的质量控制、复用和维护会变得更困难。

## Slide 63
系统与软件集成。
  当今，并不能完全精确地说明子系统之间的接口，这样对不同厂家的子系统进行集成就会成为问题。
质量保证。汽车工业是质量第一的工业。
  然而由于汽车事故带来的人身伤亡和财产损失不会向民用航空、航天、铁路等行业那样引人注目，因此汽车软件的质量并不没有强制认证等措施。
维护与故障诊断。
  一辆汽车要要用10~20年时间，因此软件维护需要经历很长的周期。
  维护技术主要是更换闪存(flashing)技术。随着时间，版本不断出现，导致软件兼容和测试的问题。

## Slide 64
软件的移植和复用问题。平均一个车型在市场上的流行时间约7年左右。
  在这段时间内，最初所选的电子控制单元(ECU)可能会被淘汰(摩尔定律)。
  20%~30%的ECU在3年内会被替换。
  由此需要重新实现软件，因为汽车软件与ECU是紧密相关的。
  软件的可移植和可复用性就成为影响汽车产业的重要因素。

## Slide 65: 24.8.4 成本控制挑战
软件成本控制。软件成本与面向生产的成本控制模型是完全不同的。汽车中的软件成本呈现是指数级的上升趋势。
领域新手。目前，软件逐步变成汽车领域的通用零部件。
  因为越来越多的ECU不再专注于一个应用，而可以承载多个应用。每个应用软件可能源于多个供应商。
  一个供应商不一定能提供包括传感器、软件和硬件、以及机械装置为一体的集成方案。
  带来，软件安全的源头多样化。

## Slide 66
长期投资。软件的可复制性和ECU不断地降价，会导致软件知识产权很快从高投资的厂商转移到没有前期投资的汽车厂商中。
  有于软件盗版或转移不会像汽车外形那样被看出来，就会严重影响投资者的信心，降低对汽车软件的长期投资。
软件复用和生产线。同样建立软件生产线可以提高复用率。
  软件生产线的支持者主要是软件供应商的。
  OEM厂商也需要理解软件生产线。

## Slide 67: 24.9 自动驾驶汽车的安全问题
自动驾驶汽车，在解决了现有的安全问题的同时，又产生了新的问题。
  消除最危险的单个元素 —— 驾驶员，预计自动驾驶汽车比现有汽车更安全。
  斯坦福大学法学院互联网与社会中心声称“大约百分之九十的机动车碰撞事故是由于人为错误造成的。”
由于，自动驾驶汽车需要用网路连接道路、交通等情况，立刻导致新的问题——Security(密安性)。
由于，自动驾驶汽车采用智能算法，又导致如何测试和验证智能软件的正确性。

## Slide 68: Security
在总线和电子控制单元（ECU）的黑客中，最引人注目的是Charlie Miller和Chris Valasek:
  Charlie Miller是 “汽车黑客开山鼻祖”，一键黑掉一辆车;
    是第一个连续四年获得Pwn2Own冠军的黑客，百秒侵入iPhone、MacBook;
    致力于推广网络安全，游走于Twitter、Uber等世界知名公司。
  Valasek是前IOActive的车辆安全研究谘询顾问总监。
  2015年，他们在圣路易的地下室建立一个车用数码电脑安全侵入测试环境，只用一部笔记型电脑，便侵入了远端车辆，破解了一辆Jeep车。
Charlie Miller和Chris Valasek
  加入了通用汽车旗下的
  Cruise Automation 团队。

## Slide 69: Security
2015年, Charlie Miller和队友Chris成功入侵了一辆2014款Jeep,
  利用克莱斯勒Uconnect车载系统的漏洞，重新刷入了带有病毒的固件，并向CAN总线发送指令控制汽车，最终二人的"杰作"迫使FCA集团在全球召回了140万辆车进行返厂升级。
次年，Charlie Miller和搭档通过OBD接口,再次黑掉了Jeep自由光的ECU系统。
  这意味着,入侵者可以随意控制这台车辆的加速、制动以及转向等操控行为。江湖人称"汽车黑客开山鼻祖"。
入侵你的浏览器并不算危险，但是当黑客控制你的汽车时，那是啥感觉？
  “Charlie Miller通过”黑Jeep“事件，期望全球的汽车企业乃至互联网安全人才能对此引起重视，并为之采取措施对此进行防范，以免恶意软件的侵入破坏，保证系统的安全性。

## Slide 70: 智能软件的不可测试性
智能软件具有再学习能力，而测试过程要求输入和输出的因果关系是确定的。
  环境的改变导致智能软件的输入和输出因果随之而改变，导致：
    无法找到全部的测试(用例)集合
    也很难归结出测试用例的类或区域(例如，划分出等价类)
设想，当所有的汽车是自动驾驶时，会发生什么现象？
  两个人相遇时，相互谦让，会发生什么现象？
    自动驾驶汽车如何相互谦让？
    发生交通拥堵时，是否所有的汽车都会算出另一条（同样的）不拥挤的路线，导致新的拥堵？
  十字路口无车和人时，自动驾驶汽车是否会（可以）自动通过？
这些具有智能的软件如何测试和验证？

## Slide 71: 24.10 总结
欧洲，特别是英国在铁路和机动车领域的安全软件开发过程的标准与规范的发展，最早认识到软件的开发必须针对铁路和机动车的重点是安全性、可靠性、可用性和可维护性的要求。
  产生了针对这些领域的硬件设备、系统，更进一步是针对软件的安全性等的行业的验证、确认和认证制度。
安全关键软件的采购、研制、使用和维护者，以及管理者需要牢记“7.23”特大事故的教训。
认真对待安全关键的设备和系统的采购、研制、使用和维护，建立“安全第一”的思想，才能在尊重生命的前提下，不断提供国际竞争力。

## Slide 72: 24.10 总结
计算机辅助驾驶汽车，导致软件成分越来越多，汽车的安全中，软件安全成为关键因素，需要规定特定的软件开发过程和方法
汽车联网导致密安性问题，黑客的预防成为新的问题
自动驾驶(智能汽车)汽车，导致对智能软件的测试和验证问题
  需要新的测试或理论方法，保证智能汽车的安全、密安等可信赖性

## Slide 73: 如何为十三亿人调度列车
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4Njk1ODk5Ng==&mid=2247485220&idx=1&sn=e005ddfba5180bca8f7ef6f01a20b685&chksm=ebd5b3dfdca23ac9a5b4c4ce50fd371d9f3132f7d5947457c68d2c0a35832e7e1ef8b8c13e8c&mpshare=1&scene=1&srcid=01309AI7x1q6QdXZSQIG0KJd#rd